CAIET DE SARCINI

Sistem integrat de imprimare de mare capacitate

Cuprins

1.	Introducere	3

2.	Contextul realizării acestei achiziţii	3

2.1	Informaţii despre Autoritatea contractantă	3

2.2	Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor	4

2.3	Informaţii despre beneficiile anticipate de către achizitor	5

2.4	Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie de produse	5

2.5	Cadrul general al sectorului în care achizitorul îşi desfăşoară activitatea	5

2.6	Factori interesaţi şi rolul acestora, dacă este cazul	5

3.	Descrierea produselor solicitate	5

3.1	Descrierea situaţiei actuale la nivelul achizitorului	5

3.2	Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor	6

3.3	Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor	6

3.4	Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate	6

3.4.1	Produse solicitate	6

3.4.2	Disponibilitate	19

3.5	Alte cerinţe	19

3.5.1	Garanţie	19

3.5.2	Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului	21

3.5.3	Operaţiuni cu titlu accesoriu	22

3.5.4	Mediul în care este operat produsul	26

3.5.5	Constrângeri privind locaţia unde se va efectua livrarea / instalarea	26

3.6	Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor	27

4.	Documentaţii ce trebuie furnizate achizitorului în legătură cu produsul	29

5.	Recepţia produselor	30

6.	Modalităţi şi condiţii de plată	32

7.	Cadrul legal care guvernează relaţia dintre achizitor şi furnizor (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)	32

8.	Managementul/Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul Contractului	32

8.1	Activităţile în cadrul Contractului	32

8.2	Evaluarea performanţei furnizorului	33

9.	Cerinţe privind personalul de specialitate	34

10.	Modul de întocmire a Propunerii tehnice	34

11.	Alocarea riscurilor în cadrul contractului, măsuri de gestionare a acestora	36

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor şi conţine ansamblul cerinţelor achizitorului pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Ministerul Finanţelor îndeplineşte rolul de Autoritate contractantă, respectiv achizitor în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerinţele minimale va fi considerată admisibilă numai în condiţiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerinţelor minimale.

În conformitate cu regulile de elaborare a documentaţiei de atribuire din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 156, alin (2) şi (3), specificaţiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate şi care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifică se consideră a fi însoţite de cuvintele “sau echivalent”, indiferent dacă aceste cuvinte sunt prevăzute expres sau nu în prezentul document.

# Contextul realizării acestei achiziţii

## Informaţii despre Autoritatea contractantă

Ministerul Finanţelor este un minister cu rol de sinteză, care se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanţelor publice.

Ministerul Finanţelor aplică Programul de guvernare şi contribuie la elaborarea şi implementarea strategiei în domeniul finanţelor publice, în exercitarea administrării generale a finanţelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

Ministerul Finanţelor îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare, monitorizează şi coordonează atribuţiile conferite de lege unităţilor subordonate.

Sediul principal al Ministerului Finanţelor este în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finanţelor îşi desfăşoară activitatea şi în alte sedii deţinute potrivit legii.

Informaţii suplimentare despre achizitor, Ministerul Finanţelor, se pot regăsi pe site-ul web oficial al instituţiei: www.mfinante.gov.ro.

## Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor

Sistemul Informatic al Ministerului Finanţelor (MF) este unic în România atât din punct de vedere al complexităţii şi specificităţii aplicaţiilor, cât şi al numărului de entităţi ale administraţiei publice şi entităţi private deservite, precum şi al întinderii teritoriale. Numărul de aplicaţii informatice, volumul de date, numărul de entităţi deservite şi numărul de utilizatori interni şi externi creşte permanent, crescând implicit şi volumul de muncă depusă, precum şi necesarul de resurse pentru dezvoltarea şi administrarea sistemului informatic. Actualmente Sistemul Informatic al Ministerului Finanţelor este cel mai mare furnizor de date  din România pentru instituţiile publice şi instituţiile financiare din România şi din străinătate.

Din aceste motive, este necesar să fie asigurate continuitatea funcţionării, securitatea, integritatea, şi disponibilitatea datelor / informaţiilor ce fac obiectul tranzacţiilor economice precum şi comunicarea eficientă a actelor administrativ fiscale către contribuabili.

În acest sens Unitatea de Imprimare Rapidă Vâlcea a fost înfiinţată în anul 2009 prin Ordinul nr.1319/2009 emis de  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ca serviciu specializat în tipărirea centralizată a actelor administrativ–fiscale emise de organele fiscale teritoriale competente, precum şi în pregătirea şi predarea corespondenţei la oficiul poştal, in vederea expedierii  documentelor către contribuabilii persoane fizice şi juridice.

Activitatea de producţie desfăşurată la Unitatea de Imprimare Rapidă este  aprobată prin OPANAF 1359/2009 cu modificările şi completările ulterioare şi constă  în  procesarea masivă a datelor primite de la unităţile fiscale teritoriale, tipărirea, împlicuirea actelor administrative şi fiscale rezultate în urma procesării datelor şi comunicarea acestora către destinatari  - contribuabili persoane juridice şi persoane fizice precum şi sedii centrale ale băncilor comerciale.

Activitatea de producţie a Unităţii de Imprimare Rapidă este integral automatizată şi informatizată, având la bază fluxuri de producţie interconectate şi bazate pe proceduri de lucru bine definite, fapt ce asigură, în principal:

- standardizarea termenelor de emitere şi respectarea termenelor legale de comunicare

- adoptarea şi aplicarea unor proceduri de lucru unitare

- modernizarea actului de administrare fiscală

- creşterea veniturilor Bugetului general consolidat al statului

- scăderea arieratelor

- reducerea consumului  hârtie

Echipamentele de imprimare utilizate în cadrul Unităţii de Imprimare Rapidă prezintă o uzură fizică şi morala avansată ce impune înlocuirea acestora cu echipamente noi, moderne care să permită continuarea furnizării serviciilor menţionate mai sus în condiţii de eficienţă maximă.

## Informaţii despre beneficiile anticipate de către achizitor

Achiziţia produselor solicitate în prezentul Caiet de sarcini are în vedere menţinerea în funcţiune a Unităţii de Imprimare Rapidă, localizată în str. Stolniceni nr.49, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, prin retehnologizarea procesului de imprimare a documentelor administrativ fiscale şi procedurale. Principalele beneficii anticipate sunt legate de scăderea costurilor, creşterea fiabilităţii procesului de imprimare prin reducerea timpilor de întrerupere datorat apariţiei defectelor, extinderea capabilităţilor de finisare a documentelor, redundanţă la alimentarea echipamentelor de imprimare de mare volum, asigurarea capabilităţilor de securizare a documentelor imprimate.

## Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie de produse

Nu este cazul.

## Cadrul general al sectorului în care achizitorul îşi desfăşoară activitatea

Administraţie publică centrală.

## Factori interesaţi şi rolul acestora, după caz

Factorii interesaţi în implementarea contractului sunt:

- Ministerul Finanţelor prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare care administrează şi dezvoltă Sistemul Informatic al MF;

- Ministerul Finanţelor prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare care va implementa contractul şi va intra în relaţie directă cu furnizorul pe perioada derulării acestuia;

- Angajaţii din Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, Unitatea de Imprimare Rapidă care vor utiliza echipamentele achiziţionate;

- Angajaţii din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care transmit actele administrative şi fiscale;

- Contribuabili persoane juridice şi persoane fizice precum şi băncilor comerciale care primesc actele administrative şi fiscale.

# Descrierea produselor solicitate

## Descrierea situaţiei actuale la nivelul achizitorului

Informaţiile de mai jos sunt prezentate cu următoarele scopuri:

- înţelegerea infrastructurii fizice în care vor fi integrate produsele livrate;

- înţelegerea tehnologiilor cu care produsele ofertate trebuie să se interconecteze.

Sistemul de imprimare de mare capacitate aflat în dotarea Unităţii de Imprimare Rapidă, a fost compus din imprimante Xerox, modelele următoare:

- Docutech 155 HLC – 2 bucăţi;

- Docutech 6115 – 4 bucăţi;

- DC-252-SISTEM LASER COLOR IMPR – 2 bucăţi.

Urmare a depăşirii duratei de exploatare, sistemul de imprimare utilizat la UIR necesită înlocuire cu o nouă soluţie compusă din echipamente noi, moderne, adaptate cerinţelor şi tehnologiilor actuale.

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Această achiziţie are în vedere modernizarea Unităţii de Imprimare Rapidă prin retehnologizarea procesului de imprimare a documentelor administrativ fiscale şi procedurale. Principalele beneficii anticipate sunt legate de scăderea costurilor, creşterea fiabilităţii procesului de imprimare prin reducerea timpilor de întrerupere datorat apariţiei defectelor, extinderea capabilităţilor de finisare a documentelor, asigurarea capabilităţilor de securizare a documentelor imprimate.

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Achizitorul îşi propune să achiziţioneze un sistem integrat de imprimare  de mare capacitate  care să permită:

-	imprimarea şi stocarea masivă şi eficientă a documentelor cu date variabile.

-	mărirea capacităţii / volumelor de producţie astfel încât să acopere vârfurile de producţie şi cerinţele ulterioare de imprimare,

-	optimizarea vitezei de lucru pentru a respecta termenele / încadrarea în intervalele calendaristice de procesare, imprimare şi transmitere către contribuabilii persoane fizice şi juridice a corespondenţei ANAF,

-	flexibilizarea producţiei prin implementarea unor tehnologii de imprimare de mare capacitate alb-negru şi color precum şi capacitatea de securizare a anumitor documente pentru a împiedica reproducerea lor,

-	asigurarea redundanţei

-	exploatarea pe termen de minim 6 ani a soluţiei propuse.

-	eficienţă economică crescută a soluţiei tehnice.

## Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

### Produse solicitate

#### Sistem integrat de imprimare de mare capacitate

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată** | Specificaţii tehnice SAU cerinţe funcţionale minime | Specificaţii tehnice SAU cerinţe funcţionale extinse | Durata minimă garanţie/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | bucată | conform precizărilor de mai jos* | 120 zile de la intrarea în vigoare a contractului | conform precizărilor de mai jos*** | conform precizărilor de mai jos**** | 36 luni |

*  Locaţia la care vor fi livrate produsele este precizată la cap..3.5.5..

** Data de livrare include şi acceptarea de către achizitor (recepţia cantitativă şi calitativă). Furnizorul va fi responsabil de livrarea produselor în termen de 120 zile calendaristice de la semnarea contractului, termen în cadrul căruia se vor efectua livrarea tuturor componentelor sistemului ofertat şi toate serviciile cu titlu accesoriu de instalare, configurare, testare, punere în funcţiune, (cap.3.5.3.1) şi instruirea (cap.3.5.3.2), precum şi recepţia cantitativă şi calitativă (cap.5). Achizitorul îşi rezervă un termen de 3 zile lucrătoare de la livrare pentru realizarea recepţiei cantitative şi un termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea serviciilor cu titlu accesoriu şi a instruirii, pentru realizarea recepţiei calitative.

***Specificaţiile tehnice şi /sau cerinţele funcţionale minime sunt următoarele:

Componente sistemului:

#### Echipament de imprimare de mare capacitate laser color – 1 buc.

| Specificaţii | Cerinţe |
| --- | --- |
| Tip imprimantă | De productie, faţă-verso într-o singură trecere (duplex), alimentare cu hârtie pretăiată (coală). |
| Tehnologie imprimare | Laser color. Indiferent de tehnologia laser folosită, aceasta trebuie să permită optimizarea consumului de toner, în funcţie de rezoluţia aleasă şi tipul de hârtie folosit, astfel încât preţul pe un click A4, la o acoperire medie de 5%, să nu depăşească suma de 0,01 euro (cuprinzând toate costurile de exploatare, inclusiv tonerul, exclusiv hârtia). |
| Rezoluţia de imprimare | Minim 2400x2400 dpi |
| Rezoluţia de procesare | Minim 1200x1200 dpi |
| Viteza de imprimare | Minim 100 imprimări A4/minut duplex |
| Volum de imprimare lunar recomandat | Minim 250.000 imagini A4. |
| Volum maxim de imprimare lunar | Minim 1.200.000 imprimări A4 / lună |
| Modul de alimentare cu hârtie | Minim un modul / module de alimentare cu un total de minim 4000 coli (80 gr/mp) |
| Greutare suport imprimare | Minim 60 – 350 gr/mp |
| Formate de hârtie acceptate | Alimentare cu hârtie din coală: dimensiune minimă coală: 110 mm x 160 mm dimensiune maximă coală: 330 mm x 480 mm imprimare pe plicuri C6,C5,DL |
| Alte medii de imprimare acceptate | film transparent, translucid etichete A4 autocolante hârtie in relief (embossed), cretată hârtie preperforată hârtie pretipărită, hârtie cu antet (letterhead) |
| Module pentru ieşire/stivuire hârtie tipărită | Ieşire în formate de hârtie în coală. Minim un modul / module automate de stocare cu un total de 4000 de coli (80 gr/mp), cu descărcare dinamică fără oprirea sistemului. Stivuitoarele trebuie să aibă capabilitatea de a ajusta înălţimea de descărcare a modulului de stocare pentru facilitarea preluării stivelor de documente imprimate. Stivuitoarele trebuie dotate cu minim un dispozitiv (căruţ) pentru preluarea si transportul stivelor de documente imprimate. Acest dispozitiv va fi prevăzut cu sistem de ajustare a înălţimii de preluare şi livrare, astfel încât să nu fie necesară ridicarea manuală a stivelor de documente imprimate. |
| Capabilităţi de finisare suplimentare pentru documente respectiv realizare de broşuri în formate diferite | Sistemul va fi prevăzut cu minim următorele module integrate (in-line): un modul de decurbare a hârtiei un modul de pliere in C,Z un modul de realizare automată broşuri în formate diverse, tip caiet capsate cu una sau două capse şi/sau tip carte, cu cotor pliat drept - square folder. Numărul de coli acceptate pentru broşură: între 20-50 coli/broşură. un modul de fasonare a broşurilor (tăiere a marginilor) un modul de ieşire pentru broşuri Productivitate sistemului de finisare trebuie sa fie corelată cu viteza imprimantei. |
| Capabilităţile după caz pentru controler-ul utilizat la procesarea ultrarapidă | Este furnizat opţional / după caz, în funcţie de tipul de arhitectură folosit de sistemul de imprimare. Minim procesor 3 GHz, 8 GB RAM, 6 porturi USB Capacitate HDD SSD: minim 1 TB. Periferice: minim monitor 19”, tastatură, mouse. |
| Capabilităţile pentru print server necesare pentru procesare / matritare / stocare de documente | Furnizat conform cerinţelor de la capitolul 3.4.1.1.1 |
| Tip fişiere acceptate | Minim: Adobe Postscript®, PCLx, PDF, TIFF, JPEG, EPS. |
| Funcţionalităţi minime 1 | Sistemul trebuie să poată fi utilizat în regim industrial (3 schimburi 8/24 ore/zi) . Procesarea simultană a mai multor fişiere, în timpul tipăririi, fără a afecta productivitatea utilajului, fără oprirea sau încetinirea imprimării. Sistemul de imprimare trebuie să fie dotat cu un sistem software licenţiat rezident pe o staţia grafică / serverul de imprimare care să poată efectua separaţia între prelucrarea bazelor de date cu caracter variabil şi activitatea de formatare a documentelor cu caracter administrativ fiscal. Resursele necesare formatării documentelor cu date variabile (imagini, fonturi inclusiv la nivel office 2021, matriţe electronice UIR) trebuie să poată fi stocate în staţia grafică / serverul de imprimare din dotarea sistemului. Funcţie de previzualizare (preview) a fişierelor de imprimare direct pe staţia grafică/serverul sistemului. |
| Funcţionalităţi minime 2 | Gestionarea simultană a minim 25 cozi distincte de imprimare. Acces securizat la interfaţa controlerului. Înregistrarea istoricului tuturor imprimărilor (jurnale) cu minim următoarele detalii: data şi momentul de timp, datele de identificare ale utilizatorului / operatorului, număr de pagini, tip hârtie folosit. Controlul echipamentului de la distanţă – controlul echipamentului de pe staţii din reţea. Posibilitatea de a relua imprimarea după îndepărtarea unui blocaj de hârtie exact de la coala blocată, fără intervenţia operatorului şi/sau reîncărcarea job-ului/lotului prelucrat. Îndepărtarea automată, fără intervenţia operatorului, a particulelor de toner, prafului şi/sau a particulelor de hârtie din interiorul sistemului. Imprimanta trebuie să deţină un sistem integrat automat de ajustare a uniformităţii densităţii pe mediul de imprimare. Imprimanta trebuie să deţină un sistem integrat automat de ajustare a depunerii tonerului pe mediul de imprimare. Imprimanta trebuie să deţină un sistem integrat automat de ajustare a potrivirii faţă – verso. Imprimanta trebuie să permită alimentarea cu toner şi hârtie în timpul funcţionării. |
| Cerinte de securizare a documentelor | Sistemul trebuie să asigure minim două soluţii (metode) de imprimare securizată a documentelor cum sunt: - secvenţe alfanumerice şi/sau simboluri , coduri de bare , coduri datamatrix etc. - utilizarea unui font cu dimeniune foarte mică. - utilizarea unei tehnologii de imprimare care să permită protejare împotriva copierii prin imprimarea în fundalul documentului original a unui text invizibil care devine vizibil pe documentul copiat. (ex: cuvinte tipice de control ”Copie”, ”Anulat”, ”Nul”). - utilizarea unei tehnologii care să permită citirea textului doar cu ajutorul unei chei speciale propusă de ofertant. - imprimare cu toner incolor/auriu/argintiu/magnetic. - alte metode specifice producătorului. Demonstrarea soluţiilor propuse se face prin mostre de hârtie A4 tipărite duplex. |
| Capacitate de încărcare cu toner | Minim 25.000 imprimari A4 pe cartuş la o acoperire de 5% |
| Cerinţe pentru instalare | Achizitorul doreşte o retehnologizare şi instalarea sistemului nou fără investiţii din partea sa, pentru: - structura de rezistenţă a clădirii, - instalaţia electrică, - sistemul UPS din dotare, - generatorul din dotare, - instalaţia de climatizare (centrala termică şi unitatea externă de tip schimbător de căldură), - redimensionarea alimentării cu gaz şi a debitului existent de aer comprimat. Se impun următoarele limitări fizice pentru sistemul de imprimare: - spaţiul de amplasare a sistemului de imprimare (cu spaţiul tehnologic şi de service inclus), în orice configuraţie trebuie să nu depăşească dimensiunile de: lungime maximă de 9 m, lăţime maximă de 5,5 m şi înălţime maximă de 2,5 m. - dimensiunile uşii de acces în sala de producţie unde vor fi amplasate sistemele de imprimare sunt: înălţime 220cm, lăţime 130cm. - caldură degajată de sistemul de imprimare în sarcină maximă trebuie să nu depăşească valoarea de 30000 BTU/h. - interval temperatură operare utilaj de imprimare: minim între 20-30 grade C - consum din reţeaua electrică în sarcină maximă : 220/380 +10% (max 40A), maxim 10kVA. - nivel de zgomot: maxim 80dB |
| Cerinţe generale | - menţionăm că în cazul în care este necesară asigurarea altor utilitaţi la instalarea echipamentelor (apă, aer comprimat etc.), aceasta se poate face cu acordul beneficiarului şi pe cheltuiala furnizorului. Orice eventuală cheltuială cu adaptarea solutiei ofertate la spatiului tehnic pus la dispozitie de achizitor va fi suportată de către furnizor. Nu se admit modificări la structura clădirii. După instalarea sistemului de imprimare, furnizorul este obligat să reechilibreze consumul pe fazele electrice, pe cheltuiala sa. La data livrării, echipamentele trebuie să fie noi şi nefolosite, fabricate în ultimul an, calculat de la data depunerii ofertei. Timpul de viaţă estimat pentru producţia sistemului ofertat va fi de minim 6 ani (EOL). Timpul de viaţă estimat pentru activitatea de service a sistemului ofertat va fi de minim 8 ani (EOS). |
| Certificări obligatorii: | Sistemele de imprimare trebuie sa aibă certificare RoHS cu privire la respectarea normelor de siguranţă a materialelor toxice. Sistemele de imprimare trebuie să respecte normele de siguranţă europeană în domeniu – prin marcaj de conformitate CE. Furnizorul va prezenta certificare SR EN ISO 9001:2015 privind standardul de management al calităţii sau echivalent. |
| Notă | Echipamentele livrate vor fi noi. Nu se acceptă echipamente remanufacturate şi/sau care au în componenţă elemente care au fost folosite anterior. La depunerea ofertei tehnice, pentru a facilita verificarea conformităţii acesteia cu caietul de sarcini, furnizorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante documentele în format electronic (sau referinţe către acestea) din care să rezulte modul în care fiecare specificaţie solicitată prin caietul de sarcini este îndeplinită (fiecare cerinţă din caietul de sarcini va avea alăturat numele documentului, pagina şi paragraful din care rezultă cele solicitate). |

#### Printserver tip 1 – 1 buc.

| Specificaţii | Cerinţe |
| --- | --- |
| Tip server | Rackabil, |
| Procesor | Tip: Intel Xeon Platinum sau echivalent |
|  | Frecevenţa minimă procesor: 2.1GHz |
|  | Număr minim: 4 procesoare |
|  | Server-ul trebuie sa suporte upgrade la minim 8 procesoare |
| Memorie RAM | Memorie instalată: 6 TB DDR4 |
|  | Frecvenţă minimă : 2933 MHz |
|  | Server-ul trebuie să permită upgrade la minim 24TB |
| Metode de protecţie a memoriei suportate | Protecţie de tip ECC (error-correcting code) |
| Hard-Disk boot | HDD-uri instalate: 2 x SSD 480 GB, 2.5 inch boot |
| Hard-Disk date | Minim 50 TB utili configuraţi cu discuri SSD de 2.5 inch şi controller HW RAID dedicat |
|  | Sistemul ofertat trebuie să dispună de minim 90 de sloturi pentru discuri de 2.5', astfel incât să poată să fie populat integral cu discuri de 2.5'. |
|  | Server-ul trebuie să poată asigura un upgrade ulterior la minim 150 de sloturi pentru discuri de 2.5' |
| Controller RAID | Capabilităţi RAID 0, 1 , 10, 5, 50, 6, 60, minim 1 GB Cache |
| Slot-uri | Minim 20 de sloturi PCI-Express Gen3 sau Gen4 din care minim jumatate să suporte de tehnologia hot plug |
| Porturi integrate | Minim 10 porturi USB 3.0 |
|  | Minim 1 x VGA |
| Porturi de reţea instalate in server | Minim 8 porturi la viteza de 10 GB conexiune cupru Minim 4 porturi la viteza de 25 GB conexiune fibra |
| Porturi conectivitate externă fibră instalate in server | Minim 4 porturi x 32 Gb/s (minim 2 adaptoare independente fiecare cu 2 porturi) |
| Sistem de operare | Suse®Linux Enterprise Server sau Microsoft Windows Server 2019/2022, cu minim 3 ani subscriptie. |
| Management | Aplicaţie pentru instalarea şi configurarea serverului dezvoltată de producatorul serverului capabilă de instalare locală şi remote în mod neasistat, inclusiv configurare RAID. |
|  | Aplicaţie de management operaţional cu următoarele funcţii: monitorizarea stării sistemului, managementul evenimentelor şi alarmelor, inventarul componentelor, inventarul şi instalarea up-date-urilor şi patch-urilor, analiza performanţei, diagnoză on-line, restartarea şi reconfigurarea automată a serverului, analiza şi previzionarea defectării componentelor (PFA). |
|  | Chipset dedicat pentru remote management integrat cu acces prin web browser cu securizare prin criptare SSL , integrat cu aplicaţia de management, redirectarea interfeţei grafice şi funcţionalităţi remote media. |
| Sisteme de operare suportate | Oracle Linux,Red Hat® Enterprise Linux® ,Suse®Linux Enterprise Server, Microsoft Server |
| Garanţie | Minim 36 de luni |
| Certificări obligatorii | Echipamentele trebuie sa aibă certificare RoHS cu privire la respectarea normelor de siguranţă a materialelor toxice. |
|  | Echipamentele trebuie să respecte normele de siguranţă europeană în domeniu – marcaj de conformitate CE. |
| Notă | Echipamentele livrate vor fi noi. Nu se acceptă echipamente remanufacturate şi/sau care au în componenţă elemente care au fost folosite anterior. La depunerea ofertelor serverele trebuie sa fie disponibile la furnizor, nu se acceptă echipamente care au o dată de lansare şi disponibilitate ulterioară. La depunerea ofertei tehnice, pentru a facilita verificarea conformităţii acesteia cu caietul de sarcini, furnizorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante documentele în format electronic (sau referinţe către acestea) din care să rezulte modul în care fiecare specificaţie solicitată prin caietul de sarcini este îndeplinită (fiecare cerinţă din caietul de sarcini va avea alăturat numele documentului, pagina şi paragraful din care rezultă cele solicitate). |
| Surse de alimentare | Surse redundante şi hot-swap, eficienţă minim 95% |
| Sistem de ventilaţie | Module de ventilaţie în configuraţie redundantă |
| Accesorii | Echipamentele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii in funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate in mod expres in prezentul prezentul caiet de sarcini |

#### Echipament de imprimare de mare capacitate laser monocrom – 2 buc.

| Specificaţii | Cerinţe |
| --- | --- |
| Tip imprimantă | De productie, faţă-verso într-o singură trecere (duplex), alimentare cu hârtie pretăiată (coală). |
| Tehnologie imprimare | Laser monocrom. Indiferent de tehnologia laser folosită, aceasta trebuie să permită optimizarea consumului de toner, în funcţie de rezoluţia aleasă şi tipul de hârtie folosit, astfel încât preţul pe un click A4, la o acoperire medie de 5%, să nu depăşească suma de 0,008 euro (cuprinzând toate costurile de exploatare, inclusiv tonerul, exclusiv hârtia). |
| Rezoluţia de imprimare | Minim 4800x600 dpi |
| Rezoluţia de procesare | Minim 1200x1200 dpi |
| Viteza de imprimare | Minim 300 imprimări A4/minut duplex |
| Volum de imprimare lunar recomandat | Minim 3.500.000 imprimări A4 / lună. |
| Modul de alimentare cu hârtie | Minim un modul / module cu un total de minim 5000 coli (80 gr/mp) |
| Greutare suport imprimare | Minim 60 – 300 gr/mp |
| Formate de hârtie acceptate | Alimentare cu hârtie din coală: dimensiune acceptată minim: A5-A3 |
| Alte medii de imprimare acceptate | etichete A4 autocolante hârtie in relief (embossed), cretată hârtie preperforată hârtie pretipărită, hârtie cu antet (letterhead) |
| Module pentru ieşire / stivuire hârtie tipărită | Ieşire în formate de hârtie în coală. Minim un modul / module automate de stocare cu un total de minim 5000 de coli (80 gr/mp) cu descărcare dinamică fără oprirea sistemului. Stivuitorul / stivuitoarele trebuie să aibă capabilitatea de a ajusta înălţimea de descărcare a modulului de stocare pentru facilitarea preluării stivelor de documente imprimate. Stivuitorul / stivuitoarele trebuie dotate cu minim un dispozitiv (căruţ) pentru preluarea si transportul stivelor de documente imprimate. Acest dispozitiv va fi prevăzut cu sistem de ajustare a înălţimii de preluare şi livrare, astfel încât să nu fie necesară ridicarea manuală a stivelor de documente imprimate. |
| Capabilităţi de finisare suplimentare pentru documente respectiv realizare de broşuri în formate diferite | Sistemul va fi prevăzut cu un modul / module integrate (in-line) de realizare automată a broşurilor lipite cu bandă. Numărul de coli acceptate pentru broşură: minim 20 - 50 coli/broşură. Productivitate sistemului de finisare trebuie sa fie corelată cu viteza imprimantei.. |
| Capabilităţile după caz pentru controler-ul utilizat la procesarea ultrarapidă | Este furnizat opţional / după caz, în funcţie de tipul de arhitectură folosit de sistemul de imprimare. Minim procesor 3 GHz, 8 GB RAM, 6 porturi USB Capacitate HDD SSD: minim 1 TB. Periferice: minim monitor 19”, tastatură, mouse. |
| Capabilităţile pentru print server necesare pentru procesare / matritare / stocare de documente | Furnizat conform cerinţelor de la capitolul 3.4.1.2.1 |
| Tip fişiere acceptate | Minim: Adobe Postscript®, PCLx, PDF, TIFF. |
| Funcţionalităţi minime 1 | Sistemul trebuie să poată fi utilizat în regim industrial (3 schimburi 8/24 ore/zi). Procesarea simultană a mai multor fişiere, în timpul tipăririi, fără a afecta productivitatea utilajului, fără oprirea sau încetinirea imprimării. Sistemul de imprimare trebuie să fie dotat cu un sistem software licenţiat rezident pe staţia grafică / serverul de imprimare care să poată efectua separaţia între prelucrarea bazelor de date cu caracter variabil şi activitatea de formatare a documentelor cu caracter administrativ fiscal. Resursele necesare formatării documentelor cu date variabile (imagini, fonturi inclusiv la nivel office 2021, matriţe electronice UIR) trebuie să poată fi stocate în staţia grafică / serverul de imprimare din dotarea sistemului. Funcţie de previzualizare (preview) a fişierelor de imprimare direct pe staţia grafică / serverul sistemului. |
| Funcţionalităţi minime 2 | Gestionarea simultană a minim 250 cozi distincte de imprimare. Acces securizat la interfaţa controlerului. Înregistrarea istoricului tuturor imprimărilor (jurnale) cu minim următoarele detalii: data şi momentul de timp, datele de identificare ale utilizatorului / operatorului, număr de pagini, tip hârtie folosit. Controlul echipamentului de la distanţă – controlul echipamentului de pe staţii din reţea. Arhivarea lucrărilor recurente pentru editare directă sau reprintare. Posibilitatea de a relua imprimarea după îndepărtarea unui blocaj de hârtie exact de la coala blocată, fără intervenţia operatorului şi/sau reîncărcarea job-ului/lotului prelucrat. Îndepărtarea automată, fără intervenţia operatorului, a particulelor de toner, prafului şi/sau a particulelor de hârtie din interiorul sistemului. Sistemul trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv / suport / mecanism auxiliar, care în cazul unor avarii şi/sau probleme de calitate şi/sau imposibilitatea imprimării pe una din feţele colii de hârtie, să poată să preia şi să continue imprimarea în regim faţă – verso la calitatea standard la o viteză de cel puţin 150 imprimări A4 / minut. Sistemul trebuie să permită alimentarea cu hârtie şi toner în timpul imprimării, fără întreruperea procesului de tipărire. |
| Cerinte de securizare a documentelor | Sistemul trebuie să asigure minim două soluţii (metode) de imprimare securizată a documentelor cum sunt: - secvenţe alfanumerice şi/sau simboluri, coduri de bare, coduri datamatrix etc. - utilizarea unui font cu dimeniune foarte mică. - utilizarea unei tehnologii de imprimare care să permită protejare împotriva copierii prin imprimarea în fundalul documentului original a unui text invizibil care devine vizibil pe documentul copiat. (ex: cuvinte tipice de control ”Copie”, ”Anulat”, ”Nul”). - utilizarea unei tehnologii care să permită citirea textului doar cu ajutorul unei chei speciale propusă de ofertant. - imprimare cu toner incolor/auriu/argintiu/magnetic. - alte metode specifice producătorului. Demonstrarea soluţiilor propuse se face prin mostre de hârtie A4 tipărite duplex. |
| Capacitate de încărcare cu toner | Minim 50.000 imprimari A4 pe cartuş la o acoperire de 5% |
| Cerinţe pentru instalare | Achizitorul doreşte o retehnologizare şi instalarea sistemului nou fără investiţii din partea sa, pentru: - structura de rezistenţă a clădirii, - instalaţia electrică, - sistemul UPS din dotare, - generatorul din dotare, - instalaţia de climatizare (centrala termică şi unitatea externă de tip schimbător de căldură), - redimensionarea alimentării cu gaz şi a debitului existent de aer comprimat. Se impun următoarele limitări fizice pentru sistemul de imprimare: - spaţiul de amplasare a sistemului de imprimare (cu spaţiul tehnologic şi de service inclus), în orice configuraţie trebuie să nu depăşească dimensiunile de: lungime maximă de 9 m, lăţime maximă de 5,5 m şi înălţime maximă de 2,5 m. - dimensiunile uşii de acces în sala de producţie unde vor fi amplasate sistemele de imprimare sunt: înălţime 220cm, lăţime 130cm. - caldură degajată de sistemul de imprimare în sarcină maximă trebuie să nu depăşească valoarea de 30000 BTU/h. - interval temperatură operare utilaj de imprimare: minim între 20-30 grade C - dimensionarea reţelei electrice în sarcină maximă : 220/380 +10% (max 40A), maxim 10kVA. - nivel de zgomot: maxim 80dB |
| Cerinţe generale | - menţionăm că în cazul în care este necesară asigurarea altor utliltaţi la instalarea echipamentelor (apă, aer comprimat etc.), aceasta se poate face cu acordul beneficiarului şi pe cheltuiala furnizorului. Orice eventuală cheltuială cu adaptarea solutiei ofertate la spatiului tehnic pus la dispozitie de achizitor va fi suportată de către furnizor. Nu se admit modificări la structura clădirii. După instalarea sistemului de imprimare, furnizorul este obligat să reechilibreze consumul pe fazele electrice, pe cheltuiala sa. La data livrării, echipamentele trebuie să fie noi şi nefolosite, fabricate în ultimul an, calculat de la data depunerii ofertei. Timpul de viaţă estimat pentru producţia sistemului ofertat va fi de minim 6 ani (EOL). Timpul de viaţă estimat pentru activitatea de service a sistemului ofertat va fi de minim 8 ani (EOS). |
| Certificări obligatorii: | Sistemele de imprimare trebuie sa aibă certificare RoHS cu privire la respectarea normelor de siguranţă a materialelor toxice. Sistemele de imprimare trebuie să respecte normele de siguranţă europeană în domeniu – marcaj de conformitate CE. Furnizorul va prezenta certificare SR EN ISO 9001:2015 privind standardul de management al calităţii sau echivalent. |
| Notă | Echipamentele livrate vor fi noi. Nu se acceptă echipamente remanufacturate şi/sau care au în componenţă elemente care au fost folosite anterior. La depunerea ofertei tehnice, pentru a facilita verificarea conformităţii acesteia cu caietul de sarcini, furnizorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante documentele în format electronic (sau referinţe către acestea) din care să rezulte modul în care fiecare specificaţie solicitată prin caietul de sarcini este îndeplinită (fiecare cerinţă din caietul de sarcini va avea alăturat numele documentului, pagina şi paragraful din care rezultă cele solicitate). |

****Specificaţiile tehnice şi /sau cerinţele funcţionale extinse sunt următoarele:

Nu este cazul.

#### Printserver tip 2 – 2 buc.

| Specificaţii | Cerinţe |
| --- | --- |
| Tip server | Rackabil, |
| Procesor | Tip: Intel Xeon Platinum sau echivalent |
|  | Frecevenţa minimă procesor: 2.2GHz |
|  | Număr minim: 4 procesoare |
|  | Server-ul trebuie sa suporte upgrade la minim 8 procesoare |
| Memorie RAM | Memorie instalată: 4 TB DDR4 |
|  | Frecvenţă minimă : 2933 MHz |
|  | Server-ul trebuie să permită upgrade la minim 24TB |
| Metode de protectie a memoriei suportate | Protecţie de tip ECC (error-correcting code) |
| Hard-Disk boot | HDD-uri instalate: 2 x SSD 480 GB, 2.5 inch boot |
| Hard-Disk date | Minim 50 TB utili configuraţi cu discuri SSD de 2.5 inch şi controller HW RAID dedicat |
|  | Sistemul ofertat trebuie să dispună de minim 80 de sloturi pentru discuri de 2.5', astfel incât să poată să fie populat integral cu discuri de 2.5'. |
|  | Server-ul trebuie să poată asigura un upgrade ulterior la minim 120 de sloturi pentru discuri de 2.5' |
| Controller RAID | Capabilităţi RAID 0, 1 , 10, 5, 50, 6, 60, minim 1 GB Cache |
| Slot-uri | Minim 16 de sloturi PCI-Express Gen3 sau Gen4 din care minim jumatate să suporte de tehnologia hot plug |
| Porturi integrate | Minim 10 porturi USB 3.0 |
|  | Minim 1 x VGA |
| Porturi de reţea instalate in server | Minim 8 porturi la viteza de 10 GB conexiune cupru Minim 4 porturi la viteza de 25 GB conexiune fibra |
| Porturi conectivitate externa fibra instalate in server | Minim 4 porturi x 32 Gb/s (minim 2 adaptoare independente fiecare cu 2 porturi) |
| Sistem de operare | Suse®Linux Enterprise Server sau Microsoft Windows Server 2019/2022, cu minim 3 ani subscriptie. |
| Management | Aplicaţie pentru instalarea şi configurarea serverului dezvoltată de producatorul serverului capabilă de instalare locală şi remote în mod neasistat, inclusiv configurare RAID. |
|  | Aplicaţie de management operaţional cu următoarele funcţii: monitorizarea stării sistemului, managementul evenimentelor şi alarmelor, inventarul componentelor, inventarul şi instalarea up-date-urilor şi patch-urilor, analiza performanţei, diagnoză on-line, restartarea şi reconfigurarea automată a serverului, analiza şi previzionarea defectării componentelor (PFA). |
|  | Chipset dedicat pentru remote management integrat cu acces prin web browser cu securizare prin criptare SSL , integrat cu aplicaţia de management, redirectarea interfeţei grafice şi funcţionalităţi remote media. |
| Sisteme de operare suportate | Oracle Linux,Red Hat® Enterprise Linux® ,Suse®Linux Enterprise Server, Microsoft Server |
| Garanţie | Minim 36 de luni |
| Certificări obligatorii | Echipamentele trebuie sa aibă certificare RoHS cu privire la respectarea normelor de siguranţă a materialelor toxice. |
|  | Echipamentele trebuie să respecte normele de siguranţă europeană în domeniu – marcaj de conformitate CE. |
| Nota | Echipamentele livrate vor fi noi. Nu se acceptă echipamente remanufacturate şi/ sau care au în componenţă elemente care au fost folosite anterior. La depunerea ofertelor serverele trebuie sa fie disponibile la furnizor, nu se accepta echipamente care au o data de lansare si disponibilitate ulterioara. |
|  | La depunerea ofertei tehnice, pentru a facilita verificarea conformităţii acesteia cu caietul de sarcini, furnizorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante documentele în format electronic (sau referinţe către acestea) din care să rezulte modul în care fiecare specificaţie solicitată prin caietul de sarcini este îndeplinită (fiecare cerinţă din caietul de sarcini va avea alăturat numele documentului, pagina şi paragraful din care rezultă cele solicitate). |
| Surse de alimentare | Surse redundante şi hot-swap, eficienţă minim 95% |
| Sistem de ventilaţie | Module de ventilaţie în configuraţie redundantă |
| Accesorii | Echipamentele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii in funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate in mod expres in prezentul prezentul caiet de sarcini |

### Disponibilitate

Produsele trebuie să fie disponibile 24 ore din 24, 7 zile din 7.

## Alte cerinţe

### Garanţie

Garanţia produselor achiziţionate va fi asigurată de către furnizor în condiţiile politicii de garanţie a producătorului cu acces direct în numele achizitorului la serviciile de garanţie şi suport ale acestuia, având în vedere prevederile Legii nr. 449/2003 precum şi toate modificările acesteia (actualizarea din 2008 şi OG nr. 9/2016) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora precum şi prevederile prezentului Caiet de Sarcini.

Garanţia tehnică oferită va fi pentru o perioadă minimă conform cap.3.4.1., atât pentru produse, cât şi pentru accesorii, garanţia începând din momentul recepţiei calitative.

În cazul în care producătorii oferă perioade de garanţie mai mari decât perioadele minime indicate de achizitor, perioadele de garanţie ofertate vor fi cel puţin cât perioadele oferite de producători.

Garanţia de bună funcţionare a produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului şi decurge de la data recepţiei (data semnării procesului-verbal de recepţie calitativă).

Modalitatea de asigurare a serviciilor de garanţie se va prezenta în propunerea tehnică.

În perioada de garanţie furnizorul va garanta că produsele livrate/serviciile prestate sunt conforme cu specificaţiile tehnice din prezentul caiet de sarcini şi nici o componentă/echipament nu va eşua în a-şi îndeplini funcţiunile, în situaţia în care este corect utilizată.

În perioada de garanţie, furnizorul va trebui să asigure:

- garanţia de bună funcţionare, calitatea şi performanţele tuturor produselor livrate în conformitate cu specificaţiile producătorului acestora;

- corectarea gratuită, pentru produsele livrate, a oricăror erori, defecte şi neconformităţi constatate, cu excepţia cazurilor în care defectele se datorează în mod exclusiv utilizării inadecvate / necorespunzătoare de către personalul achizitorului;

- servicii de suport tehnic de specialitate pentru echipamentele livrate conform cap.3.5.3.5 din Caietul de sarcini;

- acces direct la suportul oferit de producător pentru echipamentele livrate;

- înştiinţarea achizitorului de apariţia unor îmbunătăţiri sau modificări aplicabile echipamentelor livrate şi software-ului aferent, pentru o posibilă aplicare a acestora;

- înştiinţarea achizitorului privind încetarea producţiei oricăruia din tipurile de echipamente livrate în baza Contractului sau privind încetarea suportului oferit de producător.

În perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia să asigure funcţionarea produsului, reparând sau înlocuind prin grija şi pe cheltuiala lui orice componentă hardware sau accesoriu. Dacă durata de efectuare a reparaţiei depăşeşte un număr de 3 zile lucrătoare de la notificarea transmisă de achizitor, produsul defect se va înlocui cu un alt produs nou, identic sau superior calitativ, compatibil din punct de vedere hardware şi software.

În cazul în care echipamentele şi accesoriile necesită înlocuire în perioada de garanţie tehnică ca urmare a defectării sau funcţionării neconforme cu cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini, aceasta se va realiza în maximum 24 de ore, în timpul programului de lucru al achizitorului, transportul de la şi înapoi la achizitor intrând în sarcina furnizorului.

Perioada de garanţie se va prelungi, pentru echipamentele (componentele) în cauză, cu durata totală a imobilizării.

Toate componentele/ produsele care necesită înlocuire vor fi înlocuite de către furnizor cu componente/ produse noi, identice sau superioare ca specificaţii tehnice, pe baza recomandărilor producătorului produselor ofertate.

La eliberarea certificatului de garanţie se va ataşa acestuia şi lista cu piesele şi materialele consumabile care nu fac obiectul garanţiei. Lista va specifica individual pentru fiecare consumabil, piesă sau subansamblu consumabil următoarele:

- codul/reperul producătorului pentru materialul în cauză,

- preţul unitar exprimat în euro, la data depunerii ofertei,

- durata de viaţă în echivalent imprimări A4(acolo un este cazul, ex. : role, cuţite tăiere, cerneală, toner, cilindri etc.).

Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

1)	diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

2)	demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei;

3)	înlocuirea/repararea tuturor produselor neconforme;

4)	corectarea a oricăror erori, defecte şi neconformităţi constatate;

5)	testarea pentru a asigura funcţionarea corectă a produselor;

6)	repunerea în funcţiune a produselor;

7)	transport asigurat de către furnizor;

8)	ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

9)	despachetarea, inclusiv curăţarea tuturor spaţiilor unde se efectuează intervenţia.

### Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului

Livrarea, se va realiza conform unui ”Plan de execuţie” propus de furnizor şi agreat de achizitor conform cap.8 din Caietul de sarcini.

Termenul de livrare este cel menţionat la cap.3.4.1.

Sistemul este considerat livrat când toate produsele componente ale acestuia au fost livrate,  activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi produsul este acceptat de achizitor.

Produsele vor fi livrate cantitativ şi calitativ la la destinaţia de livrare precizată de achizitor. Fiecare produs va fi însoţit de toate subansamblele/ părţile componente necesare punerii şi menţinerii în funcţiune.

Furnizorul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

Furnizorul, în condiţiile legii, va prezenta, la livrare, următoarele:

- documentele de însoţire a mărfii (aviz de însoţire a mărfii/aviz de expediţie etc.)

- documentaţia tehnică*, respectiv:

  - descrierea tehnică a echipamentelor;

  - documentaţia de instalare şi configurare inclusiv plan de instalare-poziţionare şi spaţiu tehnic

  - documentaţia de întreţinere şi remediere a defecţiunilor;

  - manual de operare în limba română;

- documentele de licenţiere pentru produsele software livrate;

- documentaţiilor privind produsele software

- certificat de garanţie tehnică de la producător/ furnizor/ distribuitor;

Documentaţia solicitată se va livra atât pe suport digital cât şi în format hârtie

(*)Furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului, pentru fiecare echipament livrat, documentaţia tehnică prevăzută la alineatele de mai sus, în format electronic digital agreat de achizitor.

Destinaţia de livrare este precizată la cap. 3.5.5.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul solicitat şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

### Operaţiuni cu titlu accesoriu

#### Instalare, testare punere în funcţiune, instruire şi recepţie

Instalarea, punerea în funcţiune, testarea se vor realiza conform unui ”Plan de execuţie” propus de către furnizor şi agreat împreună cu achizitorul conform cap.8 din Caietul de sarcini.

Furnizorul va detalia strategia şi modalitatea aleasă pentru îndeplinirea cerinţelor achizitorului, fără perturbarea fluxului tehnologic.

Furnizorul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în acelaşi timp ca spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea şi instalarea produselor, furnizorul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele şi a le elimina de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, furnizorul va realiza şi apoi toate configurările / setările necesare pentru a pune produsele în funcţiune. Punerea în funcţiune include, de asemenea, toate ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă.

Furnizorul va efectua toate testele pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi.

Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptarea de către achizitor.

Ofertanţii vor avea în vedere şi deplasarea personalului propriu în locaţiile unde vor fi instalate, configurate şi testate, echipamentele. În stabilirea ofertei se va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de instalare. Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului.

Soluţionarea eventualelor probleme de natură tehnică apărute pe parcursul derulării Contractului referitoare la soluţia livrată cade în sarcina exclusivă a furnizorului.

Serviciile de instalare, testare punere în funcţiune, instruire şi recepţie se vor realiza cu îndeplinirea următoarelor cerinţe (minime şi obligatorii):

- Pregătirea pentru instalarea şi punerea în funcţiune a produselor componente ale sistemului: imprimantele vechi ce urmează a fi înlocuite vor fi dezinstalate în 2 etape, câte un echipament vechi pentru fiecare echipament nou care se instalează. Dezinstalarea echipamentelor vechi şi instalarea celor noi se face conform Planului de execuţie agreat, în aşa fel încât să nu fie afectată producţia curentă. Fiecare etapă se va face într-un termen maxim de 15 zile lucrătoare. Dacă se impune şi repoziţionarea altor imprimante sau echipamente din site–ul UIR, pentru optimizarea spaţiului de producţie, aceasta se va face fără afectarea producţiei curente şi pe cheltuiala furnizorului.

- Furnizorul va instala, configura, integra şi testa toate produsele livrate;

- Instalarea echipamentelor se va realiza conform specificaţiilor producătorului, de comun acord cu achizitorul şi conform Planului de execuţie agreat;

- Instalarea echipamentelor se va realiza în spaţiile existente, în locaţiile indicate de către achizitor;

- Instalarea conectorilor, prizelor şi oricăror altor accesorii de montaj, în conformitate cu specificaţiile producătorului, necesare punerii în funcţiune a echipamentelor livrate;

- Conectarea echipamentelor la reţeaua electrică şi interconectarea echipamentelor şi accesoriilor necesare integrării şi punerii în funcţiune a sistemelor ;

- Furnizorul va instala, configura, integra şi testa produsele software ofertate;

- Furnizorul va asigura testarea şi punerea în funcţiune a tuturor echipamentelor livrate;

- Punerea în funcţiune include toate ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă şi integrată a sistemelor care se achiziţionează ;

- Furnizorul va instala licenţele, conform drepturilor acordate achizitorului, va documenta procesul de instalare, configurare şi va genera din sistem lista prin care să fie indicată totalitatea software-ului livrat şi care va fi verificată în cadrul recepţiei calitative, furnizorul va întocmi un Raport de livrare şi instalare a licenţelor, conform cap.3.6.

Soluţionarea eventualelor probleme de natură tehnică apărute pe parcursul derulării Contractului referitoare la soluţia livrată cade în sarcina exclusivă a furnizorului.

#### Instruirea personalului pentru utilizare

Furnizorul este responsabil pentru instruirea personalului desemnat de achizitor. Scopul instruirii este de a transfera cunoştinţele necesare personalului care va asigura operarea şi administrarea soluţiei.

Instruirea se va realiza conform „Plan de de execuţie” care va fi propus de furnizor şi va fi agreat cu achizitorul, conform cap.8 din Caietul de sarcini.”.

Furnizorul va asigura instruirea personalului specializat al achizitorului pentru administrarea / utilizarea sistemului şi instalat.

În cadrul Propunerii tehnice se va detalia modul în care furnizorul va asigura instruirea. Furnizorul va detalia nivelul de instruire avut în vedere, nivel care trebuie să fie direct corelat cu scopul achiziţiei, cu tipul de soluţie propusă din punct de vedere al noutăţii tehnologice, astfel încât să permită personalului care va fi instruit să se familiarizeze cu tehnologia respectivă la un nivel adecvat şi să administreze/ opereze eficient şi la un nivel adecvat produsele furnizate.

Instruirea:

    - va conţine prezentarea generală a produselor,

    - va conţine prezentarea schimbărilor ce au intervenit în infrastructura şi arhitectura sistemului, ca urmare a implementării produselor achiziţionate.

    - va fi axat pe soluţia propusă

    - va cuprinde atât partea teoretică cât şi practică,

    - va fi însoţită de material de curs format digital (CD/DVD/memory stick), pentru fiecare participant,

    - va avea o durată de minim 3 zile a câte 8 ore/zi

    - se va asigura instruirea specifică pentru minim 6 operatori şi 2 administratori,

    - se va finaliza prin completarea unei fişe de prezenţă,

    - va fi finalizată prin acordarea de diplome de participare semnate de către furnizor,

    - la finalizarea sesiunii de instruire, furnizorul va întocmi un Raport de instruire care va conţine lista persoanelor instruite, certificatele obţinute şi suportul de curs.

Furnizorul poate să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul achizitorului este pe deplin instruit pentru a asigura administrarea/ utilizarea corespunzătoare a sistemelor achiziţionate.

Nivelul de instruire, suportul de curs şi programa de instruire propuse, coordonatele activităţilor de instruire, incluzând datele cursurilor, durata acestora şi detaliile cu privire la locul de desfăşurare şi orice alte aspecte legate de activitatea de instruire vor fi incluse în ” Plan de livrare, instalare, testare, punere în funcţiune, instruire şi recepţie” în vederea satisfacerii nevoii de instruire la nivelul aşteptat.

#### Mentenanţa preventivă în perioada de garanţie

Nu se solicită.

#### Mentenanţa corectivă în perioada post-garanţie

Nu se solicită.

#### Suport tehnic

Pe toată perioada de garanţie, în cadrul acesteia şi fără alte costuri suplimentare, furnizorul va asigura accesul garantat al achizitorului la servicii de suport tehnic constând în:

- acces la suportul oferit de producător pentru produsele livrate;

- înştiinţarea achizitorului de apariţia unor îmbunătăţiri sau modificări aplicabile echipamentelor livrate şi software-ului aferent, şi aplicarea acestora;

- accesul la resursele de update şi upgrade firmware/software oferite de producător;

- înştiinţarea achizitorului privind încetarea producţiei oricăruia din tipurile de echipamente livrate în baza Contractului sau privind încetarea suportului oferit de producător;

- actualizări de programe (incluzând noi versiuni, ediţii, patch-uri), pe măsură ce ele devin disponibile comercial şi dacă ofertantul le recomandă sau beneficiarul le solicită;

- accesul la site-ul de suport al producătorului pentru descărcarea tuturor noilor versiuni, ediţii şi patch-uri, precum şi a documentaţiei aferente serviciilor care fac obiectul contractului;

- asistenţă tehnică şi suport, ca răspuns la solicitările beneficiarului, care se referă la diagnosticarea şi izolarea cauzei problemelor apărute în funcţionare;

- mentenanţă corectivă şi patch-uri de programe, pentru orice probleme identificate de către beneficiar sau contractant;

- accesul la baza de cunoştinţe şi suport telefonic pentru toate produsele software ofertate.

Pentru achizitor este esenţial ca suportul tehnic să fie conform parametrilor de funcţionare proiectaţi/stabiliţi de producător, pentru a se evita eventualele pagube produse de intervenţii neautorizate.

Furnizorul va avea în vedere că serviciile de suport tehnic se vor desfăşura cu precădere în timpul programului normal de lucru al achizitorului, existând însă cazuri de excepţie, pentru care reviziile şi intervenţiile în caz de incident, la cererea personalului achizitorului, se pot planifica de comun acord şi în afara programului normal de lucru.

Furnizorul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al achizitorului unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care solicită suport tehnic furnizorului în gestionarea unui incident, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine. Pentru rezolvarea incidentelor, serviciile de suport tehnic vor fi prestate de către personalul tehnic al furnizorului, în limba română, remote şi on-site la sediile achizitorului, telefonic şi prin e-mail. Furnizorul va prezenta o listă a persoanelor abilitate să asigure serviciile de suport tehnic, listă ce va cuprinde minim informaţii privind nume şi prenume, număr de telefon, adresă e-mail. furnizorul va notifica achizitorul despre eventuale schimbări în structura persoanelor desemnate să asigure suportul tehnic.

Furnizorul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic 8x5xNBD (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână), pe o perioadă egală cu perioada garanţiei tehnice oferite, care să garanteze diagnosticarea incidentelor de funcţionare a soluţiei şi remedierea acestora.

Vor trebui onorate, la timp şi la nivelul cerut de parametrii de calitate, toate acele solicitări venite din partea personalului specializat în tehnologia informaţiei desemnat de achizitor, către oricare din specialiştii tehnici desemnaţi din partea furnizorului, cu respectarea următorilor timpi de intervenţie:

| Timp de intervenţie | Timp de implementare soluţie provizorie | Timp de implementare soluţie definitivă |
| --- | --- | --- |
| 6 ore de la sesizare incident | 24 ore de la sesizare | 72 ore de la sesizare |

În cazul în care achizitorul, pentru acoperirea vârfurilor de producţie, îşi va prelungi programul de lucru în 2 sau 3 schimburi, sau va lucra sâmbăta şi duminica, va anunţa furnizorul cu cel puţin 72 de ore înainte, pentru a-i permite acestuia să asigure service-ul necesar, în caz de nevoie, cu respectarea timpilor prezentaţi mai sus.

Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi/daune interese în conformitate cu clauzele contractului, astfel:

- în cazul în care furnizorul depăşeşte timpul de intervenţie, calculat de la momentul sesizării problemei la punctul de contact dedicat personalului autorizat al achizitorului unde se poate semnala orice incident/defecţiune care necesită sau solicită suport tehnic în gestionarea unui incident, achizitorul va aplica penalităţi de 100 lei/oră de întârziere;

- în cazul în care furnizorul depăşeşte timpul de implementare a unei soluţii provizorii, calculat de la momentul sesizării problemei la punctul de contact dedicat personalului autorizat al achizitorului unde se poate semnala orice incident/defecţiune care necesită sau solicită suport tehnic în gestionarea unui incident, achizitorul va aplica penalităţi de 250 lei/oră de întârziere;

- în cazul în care furnizorul depăşeşte timpul de implementare soluţie definitivă, calculat de la momentul sesizării problemei la punctul de contact dedicat personalului autorizat al achizitorului unde se poate semnala orice incident/defecţiune care necesită sau solicită suport tehnic în gestionarea unui incident, achizitorul va aplica penalităţi de 200 lei/oră de întârziere.

Furnizorul va ţine cont că pentru serviciile de suport tehnic caracteristicile cheie aşteptate de către achizitor vor trebui să includă continuu:

- diagnosticarea şi rezolvarea problemelor, prin acces la informaţiile tehnice şi asistenţă aşa cum sunt ele organizate/furnizate de către producător, ţinând seama de timpii de răspuns aşa cum sunt aceştia definiţi în această secţiune;

- soluţii în timp real prin acces permanent la expertiza tehnică, directă sau indirectă, a producătorului;

- soluţii de fugă/alternative în cazul în care nu sunt posibile cele cerute la punctul b), cu condiţia ca acestea să fie pe baza expertizei tehnice, directă sau indirectă, a producătorului. Prin soluţie alternativă de fugă se înţelege soluţie alternativă temporară oferită de furnizor care asigură funcţionalităţile sistemului informatic/aplicaţiei informatice până la remedierea produsului software;

- înştiinţarea achizitorului de apariţia unor îmbunătăţiri sau modificări aplicabile echipamentelor livrate şi software-ului aferent, şi aplicarea acestora;

- înştiinţarea achizitorului privind modificări în politica de licenţiere a producătorului sau alte modificări privind produsele software livrate care pot afecta drepturile şi/ sau modul de utilizare a produselor de către achizitor sau privind încetarea suportului oferit de producător;

- actualizări de programe (incluzând noi versiuni, ediţii, patch-uri), pe măsură ce ele devin disponibile comercial şi dacă ofertantul le recomandă sau achizitorul le solicită;

- accesul la site-ul de suport al producătorului pentru descărcarea tuturor noilor versiuni, ediţii şi patch-uri, precum şi a documentaţiei aferente serviciilor care fac obiectul contractului;

- asistenta tehnică şi suport, ca răspuns la solicitările achizitorului, care se referă la diagnosticarea şi izolarea cauzei problemelor apărute în funcţionare;

- mentenanţă corectivă şi patch-uri de programe, pentru orice probleme identificate de către achizitor sau furnizor;

- accesul la o gamă de resurse tehnice, resurse umane – inclusiv biblioteci de soluţii tehnice şi abilitatea/facilitatea de a se conecta la acestea, inclusiv la cele în limba română dacă există;

- să asigure înregistrarea şi evidenţa solicitărilor de suport tehnic – prin serviciul dedicat al producătorului sau serviciul indicat de acesta, opţiunea să fie disponibilă 24x7x365.

#### Piese de schimb şi materiale consumabile pentru activităţile din programul de mentenanţă corectivă după expirarea garanţiei

Nu este cazul.

### Mediul în care este operat produsul

Mediul în care se utilizează produsele este clădire industrială.

### Constrângeri privind locaţia unde se va efectua livrarea / instalarea

Locaţia de livrare/ instalare este la sediul Unităţii de Imprimare Rapidă, aflat în str. Stolniceni, nr. 49, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea.

Livrarea echipamentelor până la locul final al amplasării acestora cade în sarcina exclusivă a furnizorului, cu respectarea condiţiilor de transport impuse de către Producător pentru asigurarea garanţiei.

Furnizorul poate efectua vizite în locaţie pentru a analiza condiţiile privind accesul către locaţia în care vor fi instalate echipamentele.

Pe perioada executării activităţilor de instalare, configurare, punere în funcţiune şi testare a produselor, furnizorul are următoarele obligaţii:

- să nu afecteze serviciile existente în reţeaua de comunicaţii a MF;

- să respecte toate regulile privind confidenţialitatea informaţiilor, accesul în locaţii şi protecţia muncii;

- să nu afecteze prin activităţile desfăşurate buna funcţionare a echipamentelor existente în locaţii, precum şi mediul de comunicaţii pus la dispoziţie.

## Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor

- Furnizorul va avea obligaţia ca, pentru componentele livrate, ori va obţine din timp în numele achizitorului, ori va transfera acestuia, prin documente cu caracter juridic, licenţele necesare pentru utilizarea lor conform cu scopul prezentului contract. Aceasta prevedere se aplică tuturor componentelor/resurselor licenţiate şi/sau sublicenţiate, componentelor software comercializate de furnizor, componentelor software ale unor terţi, componentelor pre-existente, uneltelor software necesare livrării, monitorizării şi mentenanţei ş.a.m.d.;

- Furnizorul va oferi licenţele pentru cumulul total al tehnologiilor HW şi SW (atât cele proprii cât şi ale terţilor, indiferent că sunt OEM, distincte, orice altă metodă) înglobate în echipamentele livrate funcţionale. Aceeaşi cerinţă este valabilă inclusiv pentru utilitarele şi uneltele furnizate integrat ca parte a soluţiei/software-ului precum şi pentru orice adaptare, îmbunătăţire, adăugare sau modificare a software-ului unor terţi care este inclus în soluţia furnizată;

- Furnizorul va prezenta documente care dovedesc faptul că software-ul în ansamblul său este supus sau nu unor politici de licenţiere (inclusiv se vor avea în vedere utilitarele şi uneltele furnizate integrat ca parte a soluţiei/software-ului precum şi pentru orice adaptare, îmbunătăţire, adăugare sau modificare a software-ului unor terţi care este inclus în soluţia furnizată). Documentele justificative trebuie să fie clare, să permită identificarea tipului de licenţiere, metodele de calcul (fie virtual, fizic, grad de încărcare, număr de utilizatori etc.), condiţiile de utilizare, perioada de timp precum şi orice altă informaţie valabilă la momentul contractării). Orice diferend juridic ulterior cu un terţ pe subiectul drepturilor de proprietate intelectuală va cădea în sarcina şi responsabilitatea furnizorului;

- Furnizorul va avea obligaţia ca transferul drepturilor de proprietate şi/sau folosinţă, şi al oricăror drepturi conexe către achizitor va avea loc de la data recepţiei calitative;

- Furnizorul va avea obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.)

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

- Furnizorul trebuie să aibă în vedere că după livrare şi instalare se va întocmi un Raport de livrare şi instalare, pentru numărul total al licenţelor care acoperă integral, distinct, licenţele furnizate. Este obligatoriu ca la întocmirea acestui Raport de livrare şi instalare a licenţelor aferente softului să se ţină seama de împerecherea datelor din lista generată de către sistemul funcţional propus pentru livrare finală (lista prin care este indicată de sistemul conceput toate software-urile utilizate şi livrate), cu documentele în original (documente care să indice clar numărul licenţelor, felul acestora, durata (nelimitată/ perpetuă sau limitată) etc. într-o formă care să permită înregistrarea în patrimoniul/ contabilitatea achizitorului) prin care se atestă şi se transmit drepturile de proprietate/folosinţă, după caz, condiţiile de utilizare etc. astfel încât la finalizarea recepţiei calitative achizitorul să deţină toate documentele privind licenţele proprii sau cele din partea terţilor;

- Furnizorul va avea în vedere, ca obligaţie, la recepţie, că achizitorul va proceda la preluarea tuturor licenţelor livrate şi instalate, doar prin întocmirea Proceselor verbale de recepţie cantitativă şi calitativă a licenţelor, ca documente necesare în implementarea Contractului, care se vor întocmi pe baza constatării existenţei tuturor documentelor în original privind drepturile de proprietate acordate şi condiţiile utilizării acestora, drepturile de folosinţă şi condiţiile acestora, identificarea clară (distinctă) a fiecărei tehnologii supuse licenţierii/sub licenţierii, a existenţei listei de software/hardware generate de către sistemul propus pentru livrare;

- Furnizorul va garanta faptul că toate suporturile ce conţin software vor fi livrate fără viruşi informatici, viermi informatici sau cod periculos, care pot distruge sau altera software, firmware sau hardware şi care, prin orice metodă, pot colecta, distruge sau altera orice dată sau informaţie accesată sau procesată de software. Furnizorul va anunţa imediat achizitorul în scris, dacă există suspiciunea sau are cunoştinţă că software-ul livrat poate provoca neajunsuri de tipul celor enunţate mai sus;

- Furnizorul va avea obligaţia ca, la transferul documentelor privind licenţele, ca drepturi de proprietate intelectuală/folosinţă, să facă transferul către achizitor a unor documente în original, atât pentru propriile produse cât şi pentru toate cele ale unor terţi pe care le-a înglobat, adaptat, modificat, îmbunătăţit, ş.a.m.d. şi simultan să aibă în vedere că orice reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), în legătură cu produsele achiziţionate, montate şi puse în funcţiune, vor fi în sarcina şi responsabilitatea sa;

- Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele software furnizate prin Contract sunt noi, de ultimă generaţie, şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi din ultima versiune, inclusiv din punct de vedere al securităţii. Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin Contract sunt livrate pe canalul oficial al producătorului, acoperind zona Uniunii Europene;

- nu vor fi „end of suport” în următorii 5 ani, încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare, sunt din ultima generaţie / versiune (ultimul ”release” disponibil pe site-ul producătorului), inclusiv din punct de vedere al securităţii (sunt aplicate ultimele upgrade-uri/updare-uri/patch-uri).

- Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin Contract sunt livrate pe canalul oficial al producătorului, acoperind zona Uniunii Europene. În acest sens, furnizorul, la momentul livrării produselor, va face dovada că este distribuitor/furnizor autorizat / acreditat să comercializeze produsele ofertate, prin indicarea unei referinţe publice, cum ar fi un link către site-ul oficial al producătorului sau prezentând documente justificative.

- Furnizorul va avea în vedere obligaţia de a deschide sau, după caz, de a actualiza un cont de identificare deschis pe numele/seama achizitorului la producător. Această cerinţă poate să nu fie aplicabilă în situaţia în care producătorul nu are o astfel de politică;

- Toate documentele şi informaţiile primite de la Ofertant precum şi rezultatele tuturor activităţilor din cadrul acestui contract (cum ar fi: documente de analiză, arhitecturi de sisteme, adrese, etc., fără a se limita la acestea) reprezintă informaţii confidenţiale, iar furnizorul câştigător va asigura respectarea confidenţialităţii lor, urmând să semneze o declaraţie în acest sens;

- Furnizorul şi personalul său au obligaţia de a respecta confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor menţionate mai sus, pe toată perioada executării contractului, pe perioada oricărei prelungiri a acestuia şi după încetarea contractului. În acest sens, furnizorul precum şi personalul acestuia implicat în activităţile contractului sunt obligaţi să semneze Acorduri de Confidenţialitate cu achizitorul;

- Toate documentele, rapoartele şi datele, inclusiv diagrame, scheme tehnice, specificaţii tehnice, planuri şi orice alte materiale realizate de către furnizor în cadrul contractului, sunt în proprietatea /proprietatea intelectuală a achizitorului, aceasta având dreptul să le utilizeze, modifice, transfere fără acceptul furnizorului sau al unei terţe părţi. Furnizorul le va furniza achizitorului, la finalizarea contractului, fără a păstra copii şi fără a le utiliza în alte scopuri care nu au legătura cu contractul;

- Furnizorul nu va publica articole sau informaţii legate de serviciile prestate, nu va face referire la acestea în cazul prestării altor servicii către terţi şi nu va divulga informaţiile obţinute de la achizitor, fără acordul scris al acesteia;

- Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obţinute în cadrul contractului, sunt proprietatea achizitorului, care poate dispune de ele după cum consideră;

- Achizitorul va asigura accesul reprezentanţilor furnizorului în locaţiile în care se vor efectua activităţile de livrare, instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor, precum şi condiţiile necesare efectuării acestora, astfel cum vor fi stabilite prin Contract.

# Documentaţii ce trebuie furnizate achizitorului în legătură cu produsul

Furnizorul va prezenta următoarele documente în legătură cu produsele furnizate:

- Documentele de însoţire a mărfii;

- Documentaţie tehnică*, respectiv:

  - descrierea tehnică;

  - documentaţia de instalare, configurare şi utilizare (inclusiv documentaţia de network engineering - capabilităţi hardware-software);

  - documentaţia de întreţinere şi remediere a defecţiunilor;

- Certificate de garanţie producător/ furnizor/ distribuitor ;

- Roadmap (foaie de parcurs privind ciclul de viaţă al produsului) sau alte documente echivalente disponibile publicului larg, elaborate de către producători, declaraţii semnate ale acestora;

- Documente care dovedesc faptul că software-ul în ansamblul său este supus sau nu unor politici de licenţiere (inclusiv se vor avea în vedere utilitarele şi uneltele furnizate integrat ca parte a soluţiei/software-ului precum şi pentru orice adaptare, îmbunătăţire, adăugare sau modificare a software-ului unor terţi care este inclus în soluţia furnizată);

- Documentele de licenţiere pentru produsele software ofertate;

- Politica de licenţiere stabilită de producător pentru produsele software ofertate;

- Orice alt document solicitat în celelalte capitole din Caietul de Sarcini şi nespecificat explicit în acest capitol.

(*) Documentaţia tehnică va fi pusă la dispoziţie şi în format electronic digital agreat de achizitor.

# Recepţia produselor

Recepţia produselor se va realiza conform „Planului de execuţie” propus de către furnizor şi agreat cu achizitorul conform cap.8 din Caietul de sarcini..

Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, anterior furnizării acestora la locaţia de livrare/instalare.

Transferul drepturilor de proprietate şi/ sau folosinţă, şi al oricăror drepturi conexe către achizitor va avea loc de la data recepţiei calitative.

Recepţia produselor se va efectua pe bază de procese verbale semnate de reprezentanţii achizitorului. Reprezentantul furnizorului va semna procesele verbale pentru luare la cunoştinţă şi posibilitatea de a prezenta eventuale explicaţii şi/sau observaţii. Recepţia produselor se va realiza în mai multe etape, în funcţie de progresul contractului, respectiv:

- recepţia cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locaţia indicată de achizitor şi va consta în efectuarea următoarelor operaţiuni:

- numărare bucată cu bucată a echipamentelor, componentelor şi a accesoriilor acestora;

- verificarea aspectului exterior, a integrităţii fizice şi a caracteristicilor constructive;

- verificarea existenţei tuturor componentelor şi accesoriilor;

- verificarea existenţei documentelor de însoţire a mărfii (aviz de însoţire a mărfii/ aviz de expediţie etc.);

- verificarea existenţei documentaţiei tehnice aferente fiecărui tip de echipament;

- verificarea existenţei certificatelor de garanţie

- verificarea existenţei documentelor de licenţiere pentru software-ul livrat;

- verificarea existenţei documentaţiilor privind produsele software pe care furnizorul trebuie să le furnizeze achizitorului conform Caietului de sarcini.

- Întocmirea unui proces verbal de recepţie cantitativă (PVRcant.) în fiecare locaţie, în care se va consemna îndeplinirea tuturor operaţiunilor descrise mai sus:

- Achizitorul îşi rezervă un termen de de 3 zile lucrătoare pentru realizarea recepţiei cantitative

- recepţia calitativă se va realiza după instalarea şi configurarea sistemului  la locaţiile indicate de achizitor şi va consta în efectuarea următoarelor operaţiuni:

- verificarea instalării şi electroalimentării echipamentelor livrate;

- verificarea configurării hardware-software a echipamentelor livrate;

- verificarea conformităţii componentelor livrate cu specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini şi din Propunerea tehnică, prin efectuarea de inspecţii şi teste funcţionale. Inspecţiile şi testele funcţionale din cadrul recepţiei vizează respectarea cerinţelor Caietului de sarcini şi a specificaţiilor Producătorului (caracteristici tehnice, constructive, electrice, cerinţele funcţionale etc.);

- verificarea integrării funcţionale a componentelor livrate conform specificaţiilor din Caietul de sarcini/Propunerea tehnică prin efectuarea de inspecţii şi teste funcţionale. Inspecţiile şi testele funcţionale din cadrul recepţiei vizează respectarea cerinţelor funcţionale şi de management pentru întregul ansamblu funcţional rezultat în urma instalării şi punerii în funcţiune a soluţiei livrate;

- testările funcţionale din cadrul recepţiei se vor efectua pe baza unui set de teste, teste care vor fi propuse de către furnizor în „Planul de execuţie” şi agreate de achizitor;

- Testarea va avea loc la sediul achizitorului, (UIR), Str. Stolniceni nr.49, Râmnicu Vâlcea. Testarea va include, pe lângă testele de funcţionare a echipamentelor  separat şi ca sisteme integrate şi cel puţin următoarele:

- Pentru testarea calităţii şi acurateţei imprimării, furnizorul va pregăti 1 set de mostre a 400 pagini A4 duplex (listate folosind fişierul de test anexat la Caietul de Sarcini). Acestea vor fi tipărite de furnizor pe hârtie albă, de 80 g/mp, la rezoluţie de calitate de minim 1200 x 1200 dpi sau 4800x600 după caz.

- Se va efectua verificarea calităţii tipăririi – vizual / lizibilitate

- Se va efectua verificarea calităţii imprimării codurilor de control pentru împlicuitoare - prin împlicuirea automată a 400 pagini pe sistemele din dotare (Kern 686 şi 3500).

- Se va efectua verificarea sistemelor de securitate a mostrelor depuse pentru fiecare metodă de securitate (prin intermediul dispozitivelor de citire/decriptare puse la dispoziţie) atât pentru lizibilitate cât şi pentru datele variabile imprimate.

- verificarea Raportului de instruire.

- Întocmirea unui Proces Verbal de Recepţie Calitativă (PVRcal a infrastructurii hardware-software dedicate), în care se va consemna îndeplinirea tuturor operaţiunilor descrise mai sus;

- Achizitorul îşi rezervă un termen de 5 zile lucrătoare pentru realizarea recepţiei calitative.

Procesul verbal de recepţie calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

- refuzat.

În cazul procesului verbal de recepţie acceptat cu observaţii minore, cu rezerve, sau refuzat, furnizorul va analiza observaţiile primite şi va efectua modificările solicitate în termen maxim de 5 zile lucrătoare, după care se va relua procedura de recepţie a acestora.

# Modalităţi şi condiţii de plată

Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022. Factura va avea menţionat numărul Contractului, datele de emitere şi de scadenţa ale facturii respective. Factura va detalia cantitativ / valoric produsele furnizate şi va prezenta preţul unitar al acestora.

Factura va fi emisă după semnarea de către achizitor a procesului verbal de recepţie calitativă, acceptat. Procesul verbal de recepţie calitativă va însoţi factura şi reprezintă elementul necesar realizării plăţii, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- certificatul de garanţie;

- documentele de livrare;

- procesul verbal de recepţie cantitativă.

Plata se va efectua în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi achizitori.

Plata se va efectua în lei, în contul furnizorului, în baza facturii fiscale însoţite de procesul-verbal de recepţie calitativă, semnat de achizitor.

# Cadrul legal care guvernează relaţia dintre achizitor şi furnizor (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)

Ofertantul devenit furnizor are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii.

Actele normative şi standardele indicate mai jos sunt considerate indicative şi nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referinţă şi nu trebuie considerată limitativă:

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achiziţie publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu completările şi modificările ulterioare.

# Managementul/Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul Contractului

## Activităţile în cadrul Contractului

Se vor desfăşura conform unui ”Plan execuţie” propus de către furnizor în cadrul ofertei şi actualizat de furnizor şi agreat împreună cu conducerea Centrului Naţional de Informaţii Financiare în termen de 10 zile de la încheierea Contractului.

## Evaluarea performanţei furnizorului

Performanţa furnizorului va fi evaluată luându-se în considerare:

- respectarea termenelor de livrare/ instalare/ punere în funcţiune/ testare/ instruire în raport cu prevederile contractuale şi Plan de livrare, instalare, migrare, punere în funcţiune, testare, instruire şi recepţie;

- eventuale abateri de la calitatea produselor şi a serviciilor contractate

| Indicator de performanţă | Referinţă în Caiet de sarcini | Nivelul de performanţă aşteptat (conform Caiet de sarcini) | Ce se măsoară | Modalitatea de evaluare | Scop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produse livrate şi servicii asociate prestate în termenele agreate | Cap. 8.1 | Produsele sunt livrate şi serviciile asociate sunt prestate conform termenelor stabilite în Planul de execuţie | Livrarea la timp | Foarte bine (5 pct.) – Produsele sunt livrate şi serviciile asociate sunt prestate conform termenelor stabilite în Planul de execuţie. Bine (3 pct.) – Produsele sunt livrate şi serviciile asociate sunt prestate după termenele stabilite în Planul de execuţie însă fără depăşirea termenului de livrare prevăzut în Caietul de sarcini (cap.3.4.1) şi în contract. Acceptabil (2 pct.) –Produsele sunt livrate şi serviciile asociate sunt prestate cu depăşirea termenelor stabilite în Planul de execuţie şi cu depăşirea termenului de livrare prevăzut în Caietul de sarcini (cap.3.4.1) şi în contract cu mai puţin de 30 de zile. Nesatisfăcător (1 pct.)– Produsele sunt livrate şi serviciile asociate sunt prestate cu depăşirea termenelor stabilite în Planul de execuţie şi cu depăşirea termenului de livrare prevăzut în Caietul de sarcini (cap.3.4.1) şi în contract cu 30 de zile sau mai mult. | Evaluarea livrării produselor şi prestării serviciilor asociate la timp |

# Cerinţe privind personalul de specialitate

Ofertantul va nominaliza specialiştii proprii care vor asigura pe parcursul Contractului serviciile de instalare, configurare, punere în funcţiune, instruire şi testare, cât şi cele de înlocuire a componentelor în perioada de garanţie, după caz.

Specialiştii propuşi trebuie să deţină calificarea şi experienţa necesare pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini. Pentru aceştia se vor prezenta următoarele documente:

- CV actualizat, semnat de către titular;

- documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări) din care să rezulte pregătirea şi competenţele/calificările profesionale pentru îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini;

- experienţa specifică în servicii de instalare/configurare şi/sau servicii suport pentru echipamente de imprimare de mare capacitate, demonstrată prin copii ale unor documente precum: contracte de muncă, contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, fişe de post, adeverinţe, recomandări sau altele similare;

- declaraţie de disponibilitate pentru perioada implicării efective în derularea Contractului.

Prin aceste cerinţe se urmăreşte protejarea integrităţii produselor achiziţionate şi obţinerea unei garanţii minime că scopul şi obiectivele achiziţiei vor fi îndeplinite. Prin urmare, Ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune de personal calificat corespunzător şi cu experienţă în asigurarea serviciilor de instalare, configurare, punere în funcţiune şi testare, cât şi a serviciilor specifice perioadei de garanţie.

# Modul de întocmire a Propunerii tehnice

Toate specificaţiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii şi minimale pentru toţi ofertanţii.

Documentul principal al propunerii tehnice este formularul de propunere tehnică pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în Secţiunea Formulare a Documentaţiei de atribuire), în care se va răspunde punct cu punct la fiecare dintre cerinţele/specificaţiile tehnice (*) prevăzute în prezentul Caiet de sarcini şi în care se face trimitere la documentaţia tehnică/documentele suport, anexate formularului.

(*) Pentru specificaţiile tehnice ale fiecărui produs în parte se va indica pagina din datasheet-ul oficial şi link-ul valid al site-ului oficial al producătorului; se ataşează extrasele la data ultimei accesări de pe site-urile indicate, relevante pentru demonstrarea conformităţii cu cerinţele din Caietul de sarcini.

La completarea Formularului de propunere tehnică, în situaţiile în care informaţiile ce trebuie introduse de ofertant pe coloana „Mod de îndeplinire” ocupă mult spaţiu, acestea vor fi cuprinse în anexe, numerotate, respectând ordinea de prezentare înscrisă în formular. Pentru fiecare cerinţă din Formularul de propunere tehnică pentru care se întocmeşte o anexa privind modul de îndeplinire, ofertantul va indica în mod clar numărul anexei.

În sensul celor mai sus menţionate, în anexele la Formularul de propunere tehnică vor fi înscrise informaţii privind:

- Îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini referitoare la:

- Documentaţia tehnică şi documentele suport necesare pentru identificarea produselor şi a serviciilor de suport tehnic ofertate, a specificaţiilor tehnice şi funcţionale ale acestora, precum şi a modului de integrare funcţională a acestora în cadrul soluţiei ce se achiziţionează, conform cerinţelor Caietului de sarcini, cu referire clară la specificaţiile tehnice ale producătorului, la standardele aplicabile şi la Politica de licenţiere a producătorului pentru produsele software ofertate.

- Identificarea fiecărui produs ofertat, pentru care se vor prezenta:

  - producătorul;

  - denumirea comercială, tipul/versiunea;

  - configuraţia hardware detaliată pe subansamble/componente/module;

  - versiunea de firmware;

  - pachetele software;

  - licenţele ofertate (proprii şi ale terţilor) şi condiţiile acestora; furnizorul va prezenta în formă scrisă, printr-o adresă oficială semnată, datată şi ştampilată, un exemplar tipărit după politica de licenţiere a producătorului, valabil la momentul semnării contactului;

  - servicii asociate;

  - specificaţiile tehnice emise de Producător;

  - standardele/protocoalele respectate;

  - modul de integrare funcţională a fiecărui produs ofertat, conform cerinţelor Caietului de sarcini.

- Informaţii privind livrarea, instalarea, configurarea, testarea şi punerea în funcţiune a produselor, modul de asigurare a activităţilor de instruire, garanţiei şi suportului tehnic, incluzând: detalierea resurselor şi mijloacelor pe care furnizorul le va angaja pentru îndeplinirea contractului, obligaţiile asumate referitoare la modul de asigurare a garanţiei şi suportului tehnic, responsabilităţi ale personalului furnizorului implicat pentru îndeplinirea contractului de furnizare;

- Documentele doveditoare ale calificării şi experienţei specialiştilor desemnaţi de ofertant conform cap.9 din Caietul de sarcini;

- Alte informaţii considerate relevante de ofertant pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime din Caietul de sarcini.

Notă:

În cazul constatării unor neconcordanţe, specificaţiile oficiale ale Producătorului produsului (valabile la data limită de depunere a ofertelor) vor fi considerate ca referinţă, conţinutul acestora primând asupra specificaţiilor tehnice prezentate de ofertant.

Pentru acele componente (hardware, software etc.) ofertate şi definite de furnizor ca fiind echivalent sau cel puţin similare ca performanţe, furnizorul va prezenta documente care să justifice în detaliu din punct de vedere tehnic acest lucru.

- Factori de evaluare pentru componenta tehnică:

- Formularul pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în Secţiunea Formulare a Documentaţiei de atribuire);

- Documente justificative privind susţinerea celor declarate în Formular.

- Respectarea obligaţiile relevante în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă:

- Declaraţie privind respectarea condiţiilor specifice de muncă şi protecţie a muncii potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016*

Informaţii detaliate se pot obţine de la instituţiile competente în domeniu, respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de pe site-ul www.inspectiamuncii.ro.

Notă: Autoritatea contractantă nu permite modificarea clauzelor contractuale care ar putea afecta obiectului contractului/obiectivelor stabilite prin prezentul Caiet de sarcini şi/sau condiţiilor cadru privind îndeplinirea acestora. Autoritatea contractantă va analiza propunerile de modificare a clauzelor contractuale din perspectiva respectării legislaţiei speciale, cât şi a celor prevăzute în Caietul de sarcini.

Confidenţialitatea propunerii tehnice:

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorul economic ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor, trebuie să fie însoţite de DOVADA care le conferă caracterul de confidenţialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Astfel, Propunerea tehnică nu poate fi declarată confidenţială, clasificată sau protejată de un drept de proprietate intelectuală în integralitatea sa, ci doar anumite informaţii din cuprinsul acesteia. Cu titlu de exemplu, precizăm următoarele:

- toţi termenii din Caietul de sarcini care sunt preluaţi în Propunerea tehnică nu pot fi declaraţi confidenţiali, întrucât Caietul de sarcini este o secţiune a Documentaţiei de atribuire, care este un document public, ataşat la Anunţul de participare aferent procedurii de atribuire,

- CV-urile specialiştilor pot fi declarate confidenţiale, pentru acele informaţii care intră sub incidenţa prevederilor legale privind datele cu caracter personal sau dacă conţin informaţii a căror divulgare ar aduce atingere persoanelor respective.

Ofertantul consimte că, dacă nu marchează informaţiile conţinute de propunerea tehnica care sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală şi nu sunt însoţite de dovezi care sa le confere acest drept, autoritatea contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informaţii fără înştiinţarea ofertantului.

NOTA: Documentele propunerii tehnice vor fi numerotate şi însoţite de un OPIS.

Toate produsele componente ale sistemului ofertat vor fi prezentate cantitativ în Propunerea tehnică şi cantitativ-valoric în Propunerea financiară, specificându-se preţul unitar al fiecărui produs ofertat, cu maxim două zecimale. Preţul produselor componente ale soluţiei va include toate accesoriile şi serviciile cu titlu accesoriu, inclusiv garanţia şi suportul tehnic oferit. În cadrul Propunerii financiare, ofertanţii vor detalia preţul produselor ofertate, pentru fiecare număr de producător („part number”).

# Alocarea riscurilor în cadrul contractului, măsuri de gestionare a acestora

| Nr. crt. | Risc identificat | Măsuri de gestionare a riscurilor (prevenire, reducere sau eliminare) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Din cauza capacităţii tehnice / financiare / profesionale reduse a furnizorului, execuţia contractului se realizează cu dificultăţi. | Achizitorul a solicitat ca cerinţă minimă de calificare privind capacitatea tehnică şi profesională demonstrarea unui nivel al experienţei similare, pentru a se asigura că ofertanţii participanţi la procedură deţin capacitatea de a asigura cu profesionalism implementarea contractului, dată fiind specificitatea produsului solicitat şi a serviciilor asociate. |
| 2 | Din cauza capacităţii tehnice / financiare/ profesionale reduse a furnizorului, este posibil ca obligaţiile contractuale să fie neîndeplinite / îndeplinite necorespunzător, ori cu întârziere. | Pentru compensarea prejudiciului suferit ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare, ori cu întârziere sau a neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către furnizor, achizitorul include în contract: dreptul de a deduce penalităţi din valoarea contractului, conform prevederilor art. 3 alin. (21) din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare; dreptul de a deduce penalităţi în caz de abateri de la nivelul minim de disponibilitate a serviciilor de suport tehnic, respectiv timpii de intervenţie prevăzuţi în Caietul de sarcini; dreptul de a rezilia contractul din vina furnizorului şi de a pretinde plata de daune-interese, posibilitatea executării garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat. |
| 3 | Din cauza analizării neaprofundate a documentelor, există riscul apariţiei unor erori nedetectate la momentul semnării contractului, incluse în oferta furnizorului. | În contract se prevede faptul că, în cazul apariţiei de neconcordanţe între Propunerea tehnică şi Caietul de sarcini, primează prevederile din Caietul de sarcini. |
| 4 | Din cauza unei slabe organizări a furnizorului, există riscul nerespectării termenelor de livrare, instalare, punere în funcţiune. | Prin Caietul de sarcini, achizitorul a solicitat “Plan de livrare, instalare, testare punere în funcţiune, instruire şi recepţie ”, ce va fi propus de către furnizor şi agreat cu achizitorul. |
| 5 | Din cauza unei slabe comunicări între furnizor şi producător / distribuitor, există riscul de a furniza produse care nu îndeplinesc specificaţiile tehnice. | Prin Caietul de sarcini s-a prevăzut obligaţia furnizorului de a garanta că produsele software furnizate prin contract sunt noi, de ultimă generaţie, şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi din ultima versiune, inclusiv din punct de vedere al securităţii. Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract sunt livrate pe canalul oficial al producătorului, acoperind zona UE. |
| 6 | Din diverse cauze de natură tehnică, produsele livrate pot funcţiona necorespunzător sau se pot defecta | Achizitorul a inclus în Caietul de sarcini cerinţa de asigurare a serviciilor de garanţie şi suport tehnic pentru o perioadă de minim 36 de luni. De asemenea, prin Caietul de sarcini, achizitorul a prevăzut obligaţia furnizorului de a asigura funcţionarea produsului, reparând sau înlocuind prin grija şi pe cheltuiala lui orice componentă hardware sau accesoriu. Dacă durata de efectuare a reparaţiei depăşeşte 3 zile lucrătoare de la notificarea transmisă de achizitor, produsul defect se va înlocui cu un alt produs nou, identic sau superior calitativ, compatibil din punct de vedere hardware şi software. |
| 7 | Din cauza unei slabe organizări a furnizorului, există riscul de a nu respectă nivelul de disponibilitate a serviciilor de suport tehnic, respectiv timpii de intervenţie prevăzuţi în Caietul de sarcini. | La nivel contractual s-au introdus penalităţi în caz de abateri de la nivelul minim de disponibilitate a serviciilor de suport tehnic, respectiv timpii de intervenţie prevăzuţi în Caietul de sarcini. |
| 8 | Riscul utilizării necorespunzătoare a produselor de către personalul achizitorului. | Prin Caietul de sarcini, achizitorul a prevăzut obligaţia furnizorului de a asigura cursuri de instruire pentru minim 6 operatori şi 2 administratori. Cursurile vor cuprinde atât partea teoretică cât şi practică. |
| 9 | Riscul întreruperii producţiei în timpul instalării | Prin Caietul de sarcini se solicită împărţirea instalării în două faze pentru a se realiza fără întreruperea producţiei |

Director DITIC

Ciprian Gheorghe

Şef serviciu UIR

Liviu Florin Gîdea