ANEXA 1 B

ANEXĂ la Document de Fundamentare - Referat de necesitate nr.

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE PENTRU Accesorii rețea de date și voce pentru rețeaua Ministerului de Finanțe și A.N.A.F

- SPECIFICAȚII TEHNICE

- MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU ACUMULATOR

- Tipul de alimentare este cu acumulator

- Dimensiunea mandrinei minim 13 mm

- Capacitatea acumulatorului minim 2 Ah

- Tensiunea acumulatorului este de minim 18V

- Cuplul maxim  este de minim 35 Nm

- Turația maximă să fie minim 1000 rpm

- Mecanism de ambreiaj/frânare pentru controlul mandrinei

- Acumulator Li-Ion inclus;

- Viteza de rotație să fie variabilă, să poată fi controlată;

- Mânerul să fie anti-alunecare și confortabil de manevrat;

- MULTIMETRU DIGITAL

- Dispozitivul trebuie să măsoare valoarea efectivă a curentului și a tensiunii, să fie True RMS

- Clasa de protecție să fie CAT III 600V

- Trebuie să fie prevăzut cu protecție la suprasarcină, cu ajutorul unor siguranțe

- Afișajul să fie un ecran LCD iluminat

- Alimentarea să se facă cu baterii sau acumulatori, acestea vor fi incluse

- Măsurarea domeniului de tensiune alternativă AC să fie în intervalul

Valoare minimă să fie maxim 1 mV- valoarea maximă să fie minim 600 V

- Măsurarea domeniului de tensiune continuă DC să fie în intervalul

Valoare minimă să fie maxim 1 mV- valoarea maximă să fie minim 1000 V

- Măsurarea domeniului de curent alternativ AC să fie în intervalul

Valoare minimă să fie maxim 0,5 µA- valoarea maximă să fie minim 10 A

- Măsurarea domeniului de curent continuu DC să fie în intervalul

Valoare minimă să fie maxim 0,5 µA- valoarea maximă să fie minim 10 A

- Măsurarea domeniului de rezistență să fie în intervalul

Valoare minimă să fie maxim 0,5 Ω- valoarea maximă să fie minim 400 MΩ

- Măsurarea  domeniului de  frecvență să fie în intervalul

Valoare minimă să fie maxim 10 Hz- valoarea maximă să fie minim 10 Mhz

- Măsurarea capacității să fie în intervalul

Valoare minimă să fie maxim 50 nF- valoarea maximă să fie minim 100 µF

- Măsurarea temperaturii să fie în intervalul

Valoare minimă să fie maxim -40 ° C- valoarea maximă să fie minim 1000 ° C

- Trebuie să includă cel puțin următoarele accesorii:

Cabluri de testare, senzor de temperatură, baterii, manual.

- TRUSĂ SURUBELNIȚE

  - Trebuie să conțină cel puțin următoarele repere:

1 antrenor clichet reversibil 1/4"

7 cheie imbus scurte

19 Biti Cap cruce

8 Biti Lama dreaptă

9 Biti profil T (pentru Torx)

8 Biti Imbus

3 Biti Patrat interior

3 Biti pentru XZN

9 Biti Profil T (pentru Torx) cu alezaj

3 Biti Cuplaj

6 Biti Imbus cu gaura

4 Biti Dispozitiv de tensionare 4, 6, 8, 10

4 Biti 3-aripi

6 Biti Imbus cu alezaj

4 Biti  lungime minim 50 mm Cap cruce

1 bit dispozitiv de rotire cu carlig

1 prelungitor |minim 50 mm

1 adaptor biti cu bila

12 chei tubulare 6 colturi

1 maner rotativ

1 maner glisant

- TRUSĂ CLEȘTI

Trebuie să conțină cel puțin următoarele repere:

1 clește combinat tip patent, lungime minimă 150 mm

1 clește freza laterala diagonala, lungime minimă 150 mm

1 clește cu nas lung, drept, lungime minimă 190 mm

1 clește de nas indoit, lungime minimă 190 mm

- LANTERNĂ FRONTALĂ

  - Trebuie să aibă poată fi utilizată cu prindere pe cap

  - Trebuie să fie cu led

  - Trebuie să poată emite un flux luminos de minim 100 lumeni

B. CERINȚE GENERALE

a) Durata minimă garanție comercială : 24 luni

b) Accesoriile ofertate și furnizate vor îndeplini următoarele cerințe:

Produsele vor fi însoțite de:

  - Documentația de însoțire a mărfii

  - Certificat de garanție de la producător/ furnizor/ distribuitor

Produsele vor fi în totalitate conforme cu detaliile tehnice specificate, vor fi în totalitate noi.

c) Cerințe de livrare:

Produsele se vor livra la sediul Ministerului Finanțelor: municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5.

d) Cerințe de recepție:

Recepția cantitativă și calitativă a produselor livrate va fi efectuată la sediul achizitorului către personalul acestuia, împreună cu reprezentantul furnizorului pentru luare la cunoștință, consemnându-se eventualele neconformități într-un proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, urmând ca produsele constatate necorespunzătoare, cu deficiențe sau lipsă, să fie înlocuite în termen de 48 de ore, de la data recepției cantitative și calitative, pe cheltuiala furnizorului.

Avizat

Ciprian Gheorghe

Director Infrastructură TIC                                                          Adrian Valman

Șef serviciu

Elaborat de: Leonard Darie expert superior Serviciul Comunicații Date