Anexa 2

Specificaţii tehnice

# Achiziţie de Servicii, piese de schimb și materiale pentru revizia și reparația a aparatelor de aer condiţionat din spațiile tehnice ale Centrului de Date Secundar

1. Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Finanţelor

2. Obiectul achiziţiei: Servicii, piese de schimb și materiale pentru revizia și reparația  aparatelor de aer condiţionat din spațiile tehnice ale Centrului de Date Secundar.

3. Amplasamentul: Ministerul Finanţelor – Centrul de Date Secundar, Brașov. Adresa exactă se comunică operatorului economic câștigător.

4. Cadrul legal: Achiziţia serviciilor de revizie și reparație a aparatelor de aer condiţionat se va efectua cu respectarea legislaţiei în vigoare, Legea achiziţiilor publice nr.  98/2006.

5. Caracteristici tehnice:

- 12 unităţi de climatizare din care:

- 6 bucăţi Emerson model M58UF001

- 2 bucăți Inventor ULS-36

- 2 bucăți Montair XMB 1028C

- 2 bucăți Toshiba RAV-SM1104CT-E

6. Servicii ce urmează a fi realizate:

- Servicii de revizie pentru toate echipamentele de la pct.5, constând din:

- Verificare unitate interioară-exterioară aer condiţionat;

- Verificare agent frigorific;

- Verificare izolaţie conducte;

- Verificare instalaţie electrică legături aparat unitate exterioară-interioară;

- Încărcare cu agent refrigerant;

- Curăţare evacuare condensare;

- Alte operaţiuni necesare pentru buna funcţionare a aparatelor de aer condiţionat;

- Servicii de reparație pentru următoarele echipamente:

- Emerson model M58UF001, cantitate : 2 buc.

- Inventor ULS-36, cantitate : 1 buc.

- Toshiba RAV-SM1104CT-E, cantitate : 1 buc.

Serviciile se vor executa la sediul achizitorului din Brașov.

7. Condiţii privind exigenţele de performanţă şi de asigurare a calităţii pentru operatorul economic.

Operatorul economic trebuie să fie autorizat pentru prestarea de servicii de revizie:

  - Frigotehnist autorizat AGFR – minim două autorizaţii valabile la data depunerii ofertei şi pe toată durata de prestare a serviciilor, în copie certificată pentru conformitate de către reprezentantul legal al operatorului economic, certificatul de atestare a sistemului de management al calităţii emis de un organism abilitat în domeniu, în copie certificată pentru conformitate de către reprezentantul legal al operatorului economic;

  - Documente - de exemplu contracte, sau similar - care să ateste experienţa similară de reparaţii a aparatelor de aer condiţionat, aparate frigorifice, echipamente cu freon sau agent frigorific.

  - Conform prevederilor regulamentelor europene CE 517/2014, 303/2008,1005/2009 precum şi a Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor numărul 2682/09.11.2011, toate lucrările la aparatele de aer condiţionat cuprinse în aceste specificații tehnice, respectiv toate lucrările de instalare, întreţinere şi reparaţii, garanţie, detectare scurgeri - control etanşeitate şi eventual, recuperare/reutilizare de agent frigorific ce conţin gaze fluourate trebuie să se execute numai de către societăţi certificate şi personal calificat certificate special pentru aceste operaţii.

  - Certificatul de Calificare Profesională a personalului care asigură serviciile  trebuie să fie obţinut în urma unui curs generic de frigotehnist, într-un centru de instruire acreditat în baza ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor numărul 2682/09.11.2011.

8. Garanţia serviciilor

Serviciile de reparaţii vor fi efectuate în baza ofertei transmise de ofertant, declarată conformă de către beneficiar, ce va cuprinde minimum următoarele elemente: denumire repere, cantităţi, valori, manoperă, garanţie etc. Garanţia pentru piesele/subansamblele înlocuite va fi de minimum 6 luni de la data înlocuirii acestora.

9. Recepţie

Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate conform prevederilor din specificațiile tehnice si scrisoarea de intenție şi să plătească preţul convenit pentru serviciile prestate.

Beneficiarul, prin reprezentanţii săi, va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din specificațiile tehnice si scrisoarea de intenție.

Recepţia se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, semnat de beneficiar fără obiecţiuni. Prestatorul va semna procesul verbal pentru luare la cunoștință.

10. Condiţii de plată

Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata, prin virament (ordin de plată), în contul operatorului economic deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, în baza, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificările şi completările ulterioare.

Plata se va efectua în lei, în contul operatorului economic, în baza facturii fiscale emise în sistemul RO-eFactura potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021 aprobată cu modificări de Legea nr. 139/2022, însoţită de Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, semnat de beneficiar fără observații.

Ciprian GHEORGHE

Director DITIC

Ioan-Dan Chirilaș

Șef serviciu