MINISTERUL FINANȚELOR

Centrul Național de Informații Financiare

ANEXA B

ANEXĂ la Document de Fundamentare - Referat de necesitate nr.

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE PENTRU Accesorii rețea de date și voce pentru rețeaua Ministerului de Finanțe și A.N.A.F

- SPECIFICAȚII TEHNICE

- ROLĂ CABLU UTP CAT6

- Rola va avea o lungime de 305m

- Cablul va conține 8 fire întregi (solide), integral din cupru

- Materialul de izolare a conductorilor trebuie să fie din PVC și manta exterioară din LSZH

- Conductor central trebuie să aibă minim Ø 0,5 mm

- Rezistența minima a cablului trebuie să fie de 8,9 Ω / 100 m

- Cablul trebuie să respecta standardul AWG24

- Cablul trebuie să poată funcționa la 1Gbps, 250 MHz

- Atenuarea reflexiilor (db) trebuie să fie de maxim 27db;

- Atenuare (db / 100) trebuie să fie de maxim 35 db/100m;

- Paradiafonia NEXT(db) trebuie să fie de maxim 75 db;

- Power Sum NEXT (db) trebuie să fie de maxim 74 db;

- Equal Level-FEXT (db) trebuie să fie de maxim 70;

- Power Sum-ELFEXT (db) trebuie să fie de maxim 66

- Cablul trebuie să fie atestat în conformitate cu specificația Cat6;

- Cablul trebuie să aibă marcatori de lungime pentru a obține informații despre cantitatea de cablu care rămâne să fie utilizată.

- Producătorul trebuie să ofere o durată minimă de “viață” fără modificarea parametrilor cablului. Această durată trebuie să fie de minim 180 luni.

- CONECTOR RJ45 CAT5E/CAT6

- Conectorul trebuie să aibă mufă tip RJ45 8c8p

- Conectorul trebuie să fie Categorie Cat5e/Cat6

- Conectorul trebuie să aibă pini placați cu aur

- Conectorul trebuie să se poată sertiza cu cleștii RJ45 EZ Through

- Conectorul trebuie să fie UTP pass through

- Conectorul trebuie să fie din material plastic transparent

- PRIZĂ DUBLĂ de DATE APLICATĂ Cat6

  - Priza de date trebuie să fie standard Cat6 cu 2-port LAN și wall mount box

  - Trebuie să aibă 2 porturi RJ45 ( extern: 2 x jack RJ45 și intern: bloc LSA)

  - Trebuie să fie poată utiliza cabluri FTP/STP - 4 perechi cabluri ecranate torsadate

  - Trebuie să poată fi montată pe perete/suprafață

  - Se va livra cu șuruburi de fixare, bandă adezivă

f. Trebuie să fie de culoare albă

g. Trebuie să permită rularea unui cablu ecranat la 180°(Cablu Cat5e/Cat6)

h. Trebuie să respecte Standard TIA-568A / B pinout

i. Trebuie să permită sertizarea cablurilor cu diametrul de până la 0,644 mm (22 - 26 AWG)

j. Trebuie să aibă plăcuța de identificare integrată

- TESTER CABLU UTP Cat5E/Cat6

4.1 Cerințe generale

  - Trebuie să poată testa cablurile de rețea de tip UTP și STP Cat.5e, Cat.6, Cat.6a și cablurile coaxiale.

  - Trebuie să poată identifica și localiza distanța până la un circuit întrerupt sau unde se află un scurtcircuit. Va folosi TDR (Time Domain Reflectometer) ce măsoară distanța până unde se află un defect al cablului.

  - Trebuie să permită comanda PING pentru verificare

  - Trebuie să permită funcțiile POE (detectează pinii cu tensiune pe ei, și valoarea tensiunii) și să poată identifica cablurile cu scurtcircuit, întrerupte sau cross connection, Crosstalk test pentru îndepărtarea problemelor de viteză redusă.

  - Trebuie să poată identifica cablul țintă dintr-un fascicul de cabluri, cum ar fi RJ11 / RJ45 / BNC.

  - Trebuie să poată identifica locația de circuit scurt pentru cablu 2 miezuri.

  - Trebuie să poată face descrierea circuitului deschis, cruce, inversă pentru cabluri RJ11 / RJ45 / BNC.

  - Trebuie să poată indica lungimea cablului RJ11, RJ45, BNC sub circuit deschis.

  - Trebuie să poată scana cabluri, să detecteze tensiune în cabluri (90-1000V)

4.2 Transmițătorul trebuie să aibă cel puțin următorii parametri:

- Afișaj LCD de minim 320 x 240 cu iluminare din spate

- Alimentare cu baterie litiu de minim 1800 mAh

- Să poată funcționa la o distanță maximă de cel puțin 1000m față de wiremap

- Trebuie să poată urmări cablul pe o distanță de cel puțin 1000 m

- Să poată măsura lungimi ale cablurilor de cel puțin 1000 m

- Să poată fi calibrat cu un cablu de calibrare cu o lungime de peste 10m

- Să aibă o precizie:  98% (după calibrare)

- Să poată folosi conectori compatibili: RJ11, RJ45, PING/POE, BNC

- Să poată testa cablu tip  STP /UTP( Cat5E și Cat6E), coaxiale, telefonice

4.3 Receptorul  trebuie să aibă cel puțin următorii parametri:

- Să poată testa cabluri STP /UTP( Cat5E și Cat6E), coaxiale, telefonice

- Alimentare cu baterie litiu de minim 3.7 V și 1800 mAh

- Indicator low battery

4.4 Telecomanda trebuie să aibă port Wiremap de tipurile RJ11, RJ45, BNC.

4.5 Pachetul trebuie să includă cel puțin:

- 1 х Transmițător

- 1 х Receptor

- 1 x Telecomandă (wiremap)

- 1 x RJ11 cablu

- 1 x RJ45 cablu

- 1 x Clema de crocodil

- 1 x USB cablu

- 1 x Adaptor

- 1 x Geantă de transport

- Manual de utilizare format digital în limba română sau engleză

5. CLEȘTE SERTIZARE CABLU UTP Cat5E/Cat6

- Trebuie să fie din categoria profesional pentru sertizarea mufelor RJ45 EZ Pass-Through. Trebuie să sertizeze și să taie conductorii într-o singură apăsare (Crimp and Cut)

- Trebuie să poată sertiza conectori RJ45 Cat5e/Cat6 și RJ11/RJ12.

- Trebuie să fie realizat din material de înaltă rezistența din oțel și mânerul să fie acoperit cu material antiderapant.

- Trebuie să aibă crimper RJ45 (drept si standard) și sertizor RJ11 si RJ12 (numai standard)

- Trebuie să aibă scut ștecher - mecanism de prindere precisă a conectorilor  pentru sertizarea conectorilor din categoria CAT5, CAT5E, CAT6.

- Trebuie să permită blocarea împotriva deschiderii nedorite.

6. Patchcord Cat6 1m/2m/5m/10m.

a.Trebuie să aibă utilizare pentru cablu de date

b.Trebuie să fie cablu UTP

c. Trebuie să fie cablu standard: Cat 6

d. Trebuie să aibă înveliș exterior LSZH

e.Trebuie să aibă lungimea de: 1/2/5/10m în funcție de lungimea cerută a patchcordului.

f. Trebuie să aibă banda de frecvență :250 MHz

g. Trebuie să aibă conectori : 2 x RJ45

h.Trebuie să fie flexibil

i.Pinii conectorilor  trebuie să fie acoperiti cu un strat de aur

j.Trebuie să aibă atestare pentru test de performanță, care să certifice faptul că a fost testat pentru a îndeplini criteriile de performantă Cat 6

l.Trebuie să fie realizat din cablu cu fire lițate din cupru 100% (stranded)

m.Trebuie să aibă mufe turnate (HQ molded type)

7. Aparat etichetare cabluri.

a. Trebuie să aibă un ecran LCD mare, iluminat pe spate, 
b. Aparatul trebuie să afișeze pe display lungimea aproximativă, în mm, a etichetei în funcție de numărul de caractere editate pe aceasta. 
c. Metoda de printare trebuie să fie prin transfer termic. 
d. Trebuie să poată printa minim 2 linii pe bandă, etichete cu lățimea de 9 mm și 3 linii pe bandă cu lățimea de 12 mm.

e. Trebuie să poată printa coduri de bare: CODA BAR, CODE39, ITF25, CODE128, EAN13, EAN8, UPC-A si UPC-E
f. Trebuie să permită  personalizarea etichetelor utilizând minim 3 dimensiuni de text (XL, L, M), minim 1 font și minim 4 tipuri de chenare.
g. Software-ul trebuie să includă și diacritice: ă, ţ, ş, ã, â, ȋ, Â, Ă, Ţ, Ş, Ȋ

Tastatura să fie model QWERTY pentru introducerea rapidă a textului;

h.Trebuie să poată utiliza etichete cu lățimi de 3.5 mm, 6 mm, 9 mm si 12 mm.
i. Pachetul trebuie să include cel puțin un set de 15 bucăți de bandă hârtie continuă laminată autoadezivă cu etichete având lățimea de 12mm.

B. CERINȚE GENERALE

a) Durata minimă garanție comercială : 24 luni

b) Accesoriile ofertate și furnizate vor îndeplini următoarele cerințe:

Produsele vor fi însoțite de:

  - Documentația de însoțire a mărfii

  - Certificat de garanție de la producător/ furnizor/ distribuitor

Produsele vor fi în totalitate conforme cu detaliile tehnice specificate, vor fi în totalitate noi.

c) Cerințe de livrare:

Produsele se vor livra la sediul Ministerului Finanțelor: municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5.

d) Cerințe de recepție:

Recepția cantitativă și calitativă a produselor livrate va fi efectuată la sediul achizitorului către personalul acestuia, împreună cu reprezentantul furnizorului pentru luare la cunoștință, consemnându-se eventualele neconformități într-un proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, urmând ca produsele constatate necorespunzătoare, cu deficiențe sau lipsă, să fie înlocuite în termen de 48 de ore, de la data recepției cantitative și calitative, pe cheltuiala furnizorului.

Avizat

Ciprian Gheorghe

Director Infrastructură TIC                                                          Adrian Valman

Șef serviciu

Elaborat de: Leonard Darie expert superior Serviciul Comunicații Date